## Slide 1
В с е р о с с и й с к и й н а у ч н о – и с с л е д о в а т е л ь с к и й г е о л о г и ч е с к и й и н с т и т у т и м . А . П . К а р п и н с к о г о
Международное совещание
«Состояние и перспективы развития работ по созданию
государственных геологических карт Российской Федерации»
Санкт-Петербург, ФГУП «ВСЕГЕИ», 16–19 апреля 2013 г.
Снежко В.В. (ФГУП «ВСЕГЕИ»),
Юон Е.М. (ФГУП ГНЦ ВНИИГеосистем)
Березюк Н.И., Коваленко Е.А. (ФГУП «ВСЕГЕИ»)
База данных Госгеолкарт - современные подходы к организации, управлению и оперативному представлению цифровой геолого-картографической информации, основанные на технологиях распределенного доступа
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем (ВНИИгеосистем)»
Viktor_Snezhko@vsegei.ru

## Slide 2
БАЗА ДАННЫХ
Государственных геологических карт
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
прототип NADM-C1 (ГС Аризоны, ГС США, ГС Канады)
ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
прототипы NADM-GSC (Canada) +
BASE-2000-ЦАГРЭ ( Россия)
ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
разработана ВСЕГЕИ
БАЗА ДАННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ РОССИИИ
Этапы построения
Обеспечивает понятийную иерархию и унификацию верхнего уровня – не зависит от способов логической или физической реализации.
Определение основных категории, понятий и иерархий , используемых для описания подразделений геологических карт масштаба 1:200 000 - 1:1 000 000
Переводит концептуальную модель в схему БД. Реляционная или объектная. Содержит упорядоченные онтологии по разделам предметной области.
Адаптация существующих прототипов, расширение схемы для интеграции СЛ и растровых материалов. Создание онтологий.
Формирует конкретную физическую структуру БД.
Разработка общей архитектуры , схемы взаимодействия отдельных блоков, структуры таблиц (с учетом требований к ЦМ Госгеолкарт).
НАПОЛНЕНИЕ БД:
Проверка и переработка существующих цифровых материалов. Подготовка привязки растров. Загрузка геологической информации в базу данных. Формирование формализованных описаний .
СОПРОВОЖДЕНИЕ БД:
Разработка программного обеспечения для подготовки , загрузки и проведения данных. Развертывание услуг и интерфейс для доступа к данным.
2007-2009
2008-2010
Наполнение: 1 этап - 2009-2011; 2 этап -2012-2014; 3 этап –до 2020
2009-2011
phone: +7 (812) 321-5706, fax: +7 (812) 321-3023; e-mail: vsegei@vsegei.ru, http://www.vsegei.ru

## Slide 3
БАЗА ДАННЫХ
Государственных геологических карт
территории России
и ее континентального шельфа
Блок
Цифровых моделей Государственных геологических карт
- 100 номенклатурных листов ГК 1:1 000 000
- 5 номенклатурных листов ГК 1:200 000
- 4 Бесшовных фрагмента м-ба 1:1 000 000 (2 млн. кв.км).
- Геологическая карта территории Росиии и ее континентального шельфа масштаба 1 : 2 500 000
Блок
Растровых карт
- Георастр ГК 1000/2 бывший СССР;
- Георастр ГК 200 –1000 1-3 поколений - более 1700 карт
Терминологический Блок
47 словарей и более 3000 терминов
Блок Легенд Серий Листов
- 21 Серийная легенда ГК-1000/3
- 5 Серийных легенд ГК-200/2
- более 14 000 описаний картируемых подразделений
phone: +7 (812) 321-5706, fax: +7 (812) 321-3023; e-mail: vsegei@vsegei.ru, http://www.vsegei.ru

## Slide 4
Легенды серий листов Госгеолкарты 1000/3
1 | Алдано-Забайкальская
2 | Алтае-Саянская
3 | Анабаро-Вилюйская
4 | Ангаро-Енисейская
5 | Балтийская
6 | Верхояно-Колымская
7 | Дальневосточная
8 | Западно-Сибирская
9 | Коряко-Курильская
10 | Лаптево-Сибироморская
11 | Мезенская
12 | Норильская
13 | Охотоморская
14 | Северо-Карско-Баренцевоморская
15 | Скифская
16 | Таймыро-Североземельская
17 | Уральская
18 | Центрально-Европейская
19 | Чукотская
20 | Южно-Карская
21 | Океанская
Легенда Ангаро-Енисейской серии листов
Схемы корреляции
Схемы районирования
Текстовое описание
phone: +7 (812) 321-5706, fax: +7 (812) 321-3023; e-mail: vsegei@vsegei.ru, http://www.vsegei.ru

## Slide 5
Легенда Ангаро-Енисейской серии листов
Корреляционная схема
текстовое описание из объяснительной записки
Легенда Ангаро-Енисейской серии листов
в Базе Данных Госгеолкарт
phone: +7 (812) 321-5706, fax: +7 (812) 321-3023; e-mail: vsegei@vsegei.ru, http://www.vsegei.ru
Формализованное описание

## Slide 6
Государственная геологическая карта 1 : 1 000 000 –Третье поколение
Лист N-46 - Абакан
Государственная геологическая карта РФ, масштаб 1: 1 000 000 (третье поколение);
Цифровая модель
Векторные данные (shp, apr) и атрибуты (dbf)
Объяснительная записка
137 листов “суша”
42 листа “море”
67 листов “переходная область суша-море”
листов
стандартной номенклатурной разграфки
60 – по долготе 40 – по широте
Изданные карты
phone: +7 (812) 321-5706, fax: +7 (812) 321-3023; e-mail: vsegei@vsegei.ru, http://www.vsegei.ru

## Slide 7
Легенда листа N-46 (Абакан) Госгеолкарты 1000/3
Объяснительная записка N-46
Легенда листа геолкарты N-46
в
Базе Данных
Атрибутивные таблицы нормативных слоев ЦМ ГГК
phone: +7 (812) 321-5706, fax: +7 (812) 321-3023; e-mail: vsegei@vsegei.ru, http://www.vsegei.ru
Формализованное описание

## Slide 8
В с е р о с с и й с к и й н а у ч н о – и с с л е д о в а т е л ь с к и й г е о л о г и ч е с к и й и н с т и т у т и м . А . П . К а р п и н с к о г о
phone: +7 (812) 321-5706, fax: +7 (812) 321-3023; e-mail: vsegei@vsegei.ru, http://www.vsegei.ru
Таблицы корреляции
Легенды листа N-46
и Легенды Алтае-Саянской серии
Легенда
Алтае-Саянской серии
Легенда листа N-46
Notes: Поскольку у нас в одной единой БД и легенда листа и Легенда серии мы можем увязать картируемые подразделения листа карты с серийной легендой
Делаем мы это через таблицы корреляции

## Slide 9
4 листа ГК-1000/3 (M-45, M-46, N-45, N-46) загруженные в Алтае-Саянской серийной легенде
phone: +7 (812) 321-5706, fax: +7 (812) 321-3023; e-mail: vsegei@vsegei.ru, http://www.vsegei.ru
Таблица корреляции
Легенды N-46
и Легенды Алтае-Саянской серии
Легенда
Алтае-Саянской серии
в БД
Легенда листа N-46 в БД
ГГК-100/3
Лист N-45
листы ГГК-1000/3 N-45 и N-46 в легенде Алтае-Саянской серии
ГГК-100/3
Лист N-46
Легенда листа N-45 в БД
Таблица корреляции
Таблица корреляции
Легенда
Алтае-Саянской серии в БД
Легенда листа N-46 в БД
Увязка в БД
полистных легенд с Легендой Серии дает возможность
использовать Легенду серии как сводную для нескольких смежных листов и обеспечивает возможность увязки пространственных геологических данных и построения основы для «бесшовной карты»
1
2
Notes: После того как информация интегрирована в БД можно выполнить
1 – увязка 1 листа карты с серийной легендой
2 – увязку двух и более листов с одной серийной легендой и далее отображать эти несколько листов в единой легенде, в данной случае – в Серийной легенде
3 – можно, на основе серийной легенды, составить новую легенду, например – легенду бесшовного фрагмента и увязать несколько легенд (а соответственно и листов) госгеолкарты и таким образом получить основу для бесшовной карты на большую территорию, в данном случае на Южно-Сибирский регион
Ну и наконец, можно провести межсерийную корреляцию и составить единую карту на территорию нескольких сери…

## Slide 10
Неклассифицированное авторское описание подразделения в цифровой модели карты
Классифицированное описание
Основание классификации
Термин
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОПИСАНИЙ
phone: +7 (812) 321-5706, fax: +7 (812) 321-3023; e-mail: vsegei@vsegei.ru, http://www.vsegei.ru
ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ
Notes: СУТЬ – добавляем к неклассифицированному авторскому описанию – формализованное описание – по основаниям классификации и с использованием терминов. Это дает программам сопоставлять геологическую информацию

## Slide 11
Подготовка формализованных описаний в Базе Данных
phone: +7 (812) 321-5706, fax: +7 (812) 321-3023; e-mail: vsegei@vsegei.ru, http://www.vsegei.ru
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОПИСАНИЙ
- реализация в БД
АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ
ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ
СЛОВАРЬ
ТЕРМИН
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМИНА
Notes: Добавляем к авторскому описанию термины из соответствующего словаря
Термины в этом словаре имеют определенные характеристики, по которым в дальнейшем можно будет строить запросы к БД

## Slide 12
Использование формализованных описаний позволяет создавать содержательные запросы к БД и автоматически генерировать соответствующие карты
Геол.возраст
Районирование (по СЛ)
Название породы
генезис
Хим. и физ. св-ва горных пород
Обстановки формирования
Окно “MapGet”- интерактивного инструмента для формирования запросов к БД Госгеолкарт
Запрос-
Геологический возраст:
от “Кембрий поздний”
до «Юра поздняя - титон”
Запрос-
Геологический возраст:
от “Кембрий поздний”
до «Юра поздняя - титон”
+ Генезис:
“магматический – плутонический генезис”
+ Химические свойства:
“Силикатный состав”
phone: +7 (812) 321-5706, fax: +7 (812) 321-3023; e-mail: vsegei@vsegei.ru, http://www.vsegei.ru
Запрос-
Районирование по Алтае-Саянской СЛ:
“Мезозойские бассейны угленосного осадконакопления”
4 листа ГК-1000/3 (M-45, M-46, N-45, N-46) загруженные в Алтае-Саянской серийной легенде

## Slide 13
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем (ВНИИгеосистем)»
Сервис
WMS
Сервис
WFS
GeoSciML Wrapper
Сервис
CSW
Сервис
ArcSDE
БД
Госгеолкарт
Утилиты ENTRY
MapLith
MapGet
Клиентские приложения для загрузки данных и администрирования системы
УРОВЕНЬ КЛИЕНТСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
Схемы базы данных – CATALOG, NADMUSER, VECTOR, GEONETWORK, MDSYS и т.д.
ЯДРО СИСТЕМЫ
УРОВЕНЬ СЕРВЕРНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОСТУПА К ДАННЫМ
WMS
WFS
GeoSciML
CSW
ArcSDE
ЦМ ГК- 200-1000
СЛ ГК- 200-1000
Растр ГК-200-1000
Онтологии ГК-200-1000
ПРОГРАММНЫЕ КЛИЕНТЫ (ArcGis, MapInfo, GeoSoft, QuantumGIS, GRASS, Dapple…) ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (СОБР-Роснедра, ООБ Минерагения….., Росгеолофонд, Минерал)
ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА
Картографические сервисы для организации доступа к данным по локальным и глобальным сетям
ЛОКАЛЬНЫЕ БД ФГУП ВСЕГЕИ
Загрузка цифровых материалов из локальных БД ведущихся во ВСЕГЕИ
БД/файловое хранилище
Г/Ф основ
БД/файловое хранилище
Дистанционных основ
БД/файловое хранилище
ЦИИ
БД
ЦНИГРИ Музея
Макет НГКИС
LoadRastr
MapAdmin
KS-NewLeg

## Slide 14
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем (ВНИИгеосистем)»
LoadRastr :
Программный комплекс предназначенный для загрузки растровых материалов (геопривязанных полотен карт и зарамочного оформления) и объяснительных записок в БД Госгеолкарт.
1. Позволяет операторам локальных баз данных управлять загрузкой материалов
2. Выполняет валидацию загружаемых материалов на соответствие требованиям
3. Обеспечивает ведение учета загруженных материалов
4. Формирование и редактирование метаданных
5. Визуальный контроль загружаемых растровых материалов

## Slide 15
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем (ВНИИгеосистем)»
Сервис
WMS
БД Госгеолкарт
WMS
Растровый
блок
Информационные системы Роснедра
Клиентские приложения
БД
Геофизических
основ
Файловое хранилище ГФ основ
БАЗА ДАННЫХ Госгеолкарт
WCS
WMS
WMS
Отраслевые системы
ГИС
ArcSDE
Специализированное ПО (GRD)
LoadRastr

## Slide 16
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем (ВНИИгеосистем)»
KS-NewLeg
предназначен для одновременного многопользовательского доступа к Базе Данных Госгеолкарт в режиме редактирования
1. Выполнять топологическое редактирование геологической карты
2. Создавать макеты легенд бесшовных карт (слияние с сохранением всех связанных данных)
4. Создавать новые элементы легенд листов
3. Операции связывания/пересвязывания пространственных объектов с элементами листа
Позволяет:
5. Визуализировать карты с оформлением по ЭБЗ
Notes: Создан интерфейс, который позволяет прямо в базе данных, под управлением ORACLE мы теперь можем редактировать пространственные объекты, создавать легенды менять атрибутику.

## Slide 17
ВСЕГЕИ – ВНИИгеосистем: разрабатывается вариант удаленного доступа к БД Госгеолкарт с помощью сервисов доступа
(Государственный контракт от 4 июня 2012 года № АМ-02-34/67 «Разработка технологии подготовки, публикации и передачи базовой геолого-картографической информации на основе современных специализированных международных веб-форматов»)
БД
Госгеолкарт
(ВСЕГЕИ)
Сервис
Представления
данных
http://wfs.vsegei.ru/wfs/wfs
http://wms.vsegei.ru/VSEGEI_Bedrock_geology/wms
Сервис
доступа
МГС
(ВНИИгеосистем)
Интернет-ГИС
Настольный
ГИС-клиент
WMS
CSV
SLD
Сервис предоставляет только
те данные, которые определены
спецификацией
WFS
GSML
SDE
MapGet
Интернет
Notes: Над базой данных разворачиваются сервисы представления данных в стандартных международных форматах и далее с использованием сервисов доступа информация БД Госгеолкарт становится доступна различным ГИС-клиентам и интернет ГИС

## Slide 18
Формирование запросов к БД Госгеолкарт в среде Интернет-ГИС
(разработка в рамках Госконтракта № АМ-02-34/67 на основе СОБР)
Возможность выбора объектов
как по уникальному значению
так и по ветке дерева иерархии
Выбор картируемых подразделений
из БД Госгеолкарт по атрибутам:
Стратиграфический возраст
Горная порода
Генезис
(включая Генезис исходной породы)
Обстановка формирования
Химический состав
др.
и построение соответствующих карт
при помощи ВЭБ инструмента
Notes: По сути дела идет формирование виртуальной лаборатории
Информационный ресурс на виртуальных серверах
Средства обработки в виде ВЭБ клиентов
Вся обработка информации, построение запросов к БД, построение карт – все происходит в виртуальной среде. Пользователю создавать свои базы данных ни программные средства. Подключайся – работай, моделируй, оформляй и сохраняй созданные карты

## Slide 19
В с е р о с с и й с к и й н а у ч н о – и с с л е д о в а т е л ь с к и й г е о л о г и ч е с к и й и н с т и т у т и м . А . П . К а р п и н с к о г о
phone: +7 (812) 321-5706, fax: +7 (812) 321-3023; e-mail: vsegei@vsegei.ru, http://www.vsegei.ru
БАЗА ДАННЫХ Госгеолкарт к 2014 году
Северо-Западный
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Северо-Восточная Арктика
Южно-Сибирский-Забайкальский
Южно-Европейский
Средне-Южно Уральский
Карта фундамента Западной Сибири
К 2014 г
- 117 номенклатурных листов Госгеолкарты 1: 1000 000;
- 5 Региональных фрагментов «бесшовки», общей площадью около 8,5 миллионов квадратных километров
- 21 Серийная Легенда 1000/3, более чем 16 000 геологических подразделений;
- Актуализированная Геологическая карта России 1 : 2 500 000
3. Разработать научно-методическую основу упорядоченной системы терминов в области наук о Земле, для использования в отраслевых информационных системах.
- сервисов доступа.
Подготовка и загрузка материалов в БД:
- цифровых моделей листов ГГК -1000/3 22 номенклатурных листа к 2015 г (для создания карты фундамента Западной Сибири)
1. Продолжить наполнение БД Госгеолкарт :
цифровыми моделями ГГК-1000/3; 200/2;
- геопривязанными растрами и текстами объяснительных записок ГК-200-1000 по всей территории РФ (7000 карт);
Предложения
- материалами локальных специализированных БД и файловых хранилищ ФГУП ВСЕГЕИ (г/ф основы, ДДЗ и т.д.
- средств администрирования
2. Продолжить работы по совершенствованию программно-аппаратной части БД Госгеолкарт:
4. Формирование на основе БД Госгеолкарт специализированного ресурса цифровой региональной геологической информации – как единого источника для всех отраслевых информационных систем.
4. Разработка отраслевой инфраструктуры цифровых геологических данных и определение перечня специализированных ресурсов по направлениям работ.
Notes: Специализированная БД Госгеолкарт– должна стать источником открытой информации по ГК для всех отраслевых систем

## Slide 20
В с е р о с с и й с к и й н а у ч н о – и с с л е д о в а т е л ь с к и й г е о л о г и ч е с к и й и н с т и т у т и м . А . П . К а р п и н с к о г о
phone: +7 (812) 321-5706, fax: +7 (812) 321-3023; e-mail: vsegei@vsegei.ru, http://www.vsegei.ru
Подготовка и загрузка материалов в БД:
- цифровых моделей листов ГГК -1000/3 22 номенклатурных листа к 2015 г (для создания карты фундамента Западной Сибири)
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем (ВНИИгеосистем)»
С П А С И Б О З А В Н И М А Н И Е
Notes: Специализированная БД Госгеолкарт– должна стать источником открытой информации по ГК для всех отраслевых систем