## Slide 1: Предложения по организации централизованной базы первичных данных комплектов Государственных геологических карт
Гальперин М.Б., Березюк Н.И., Снежко В.В., Брехов Г.В.

## Slide 2: База первичных геологических данных (БПГД) текущее состояние:
Внедрение БПГД в практику создания комплектов ГК-200 и ГК-1000 имеет довольно продолжительную историю
АДК перестало использоваться ~ в 2004 г.;
БПГД в Access 2004, Excel, DBF –не охватывали все виды данных, не имели строго регламентированных структур, не проходили полноценный контроль при приемке;
В настоящее время подготовка полистных БПГД разработана:
- каждый комплект ГК-200/2 и ГК-1000/3 сопровождается базой первичных данных в формате ACCESS.
- состав и структура БПГД регламентируются соответствующими методическими документами (ТРЕБОВАНИЯ к составу и структуре сопровождающих и первичных баз данных ГК-200/2 и ГК-1000/3)
БПГД
Авторские комплекты ГК
Файловый сервер НРС
«Коробочные» комплекты ГК
Проблема подготовки полистных БПГД (по 1 комплекту) в целом решена!
БПГД
(Access 2014)
БПГД ГК1000/3
Access 2004
БПГД
(AДК)
Инструкция 1995, Требования к БД в формате АДК
1995
1997
2004
107 комплектов в АДК,
187 420 точек наблюдения
БПГД
Excel
БПГД
DBF
Требования к БД, 2014
ГК-200/2, ГК-1000/3
2014
БПГД
(AДК)
30 комплектов
~ 500 комплектов

## Slide 3
НО!
В текущем состоянии (файловое хранилище, CD диски) доступ к массиву БПГД затруднен
Эффективное использование БПГД (созданных в разных форматах и структурах ) для выполнения работ по анализу геологической информации для нескольких листов (по региону) проблематично
Файловый сервер НРС
«Коробочные» комплекты ГК
БПГД
(AДК)
БПГД
Excel
БПГД
(Access 2004)
БПГД
DDF
БПГД
(Access 2014)
Инструкция 1995, Требования к БД в формате АДК
Требования к БД 2014
ГК-200/2
ГК-1000/3
Требования к унифицированной документации геологических данных при ГСР - 200”
Унификация форматов и структур создание Централизованной БПГД

## Slide 4: Пример реализация базы первичных геологических данных (БПГД) в компании Алроса
Интегрированная система сбора, хранения и обработки первичной геолого-геофизической информации в процессе поиска и разведки алмазов
  Разработчик: Компания «Информация и управление»
  Объектная технология разработки крупных программных систем S_Технология
Назначение:
  Сбор, хранение и обработка первичных геолого-геофизических данных (ПГД), получаемых в процессе геологоразведочных работ
  Аналитические исследования собранных данных различными инструментами
Система внедрена и активно используется Ботуобинской экспедицией компании АЛРОСА. Более 100 пользователей, в т.ч. работа через удаленный стол
Внедрена в Амакинской экспедиции компании АЛРОСА
Создана Центральная база первичных геолого-геофизических данных

## Slide 5: Основные возможности системы
СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ
Точки наблюдений
  Керн. Поинтервальное документирование керна скважины с указанием возраста и литологических характеристик
  Опробование. Поинтервальное опробование
  ГИС скважин. Загрузка геофизических исследований скважин в формате ЛАС
  Проходка. Ввод данных по проходке многоствольных скважин. Инклинометрия
  Колонка в «горячем режиме». Динамическое графическое отображение данных в литологической колонке в момент ввода
Аномалии. Обработка данных по геофизическим аномалиям
Лабораторные исследования проб. Геохимия, минералогия, петрография, микрозонд, физико-механические свойства
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДАННЫХ
Формирование карт в среде ArcGis
Формирование разрезов Формирование запросов к БД (конструктор запросов)
Формирование отчетов (генератор отчетов)

## Slide 6
Аналитические исследования данных. Формирование карт в среде ArcMap. Обратная связь с базой

## Slide 7
Аналитические исследования данных. Формирование разрезов

## Slide 8
Аналитические исследования данных. Формирование запросов к базе данных (конструктор запросов)
Запрос: отобрать Точки наблюдения, имеющие хром в пробах, вывести их на карту, построить разрез

## Slide 9
Аналитические исследования данных. Сквозная обработка данных
Вывести на карту ТН, полученные в запросе «ТН, имеющие хром в пробах», и построить разрез по ТН на карте

## Slide 10
Система БПД в Ботуобинской ГРЭ
Трехуровневая организация Центральной базы первичных геолого-геофизических данных экспедиций АК «АЛРОСА»
Ботуобинская ГРЭ
Амакинская ГРЭ
Полевая система
Полевая система
Система БПД в Амакинской ГРЭ
Полевая система
Полевая система
Центральная база.
Данные обеих экспедиций
Загрузка данных из файлов встроенными средствами импорта
Структура баз всех трех уровней одинакова!
Три уровня баз данных: Полевая система, Система ПГД в экспедиции, Центральная база
Файлы данных в обменном формате

## Slide 11
TAPIR Project
Централизованная база данных геохимического опробования территории Финляндии
web карта
web приложение
Запросы и расчет основных статистических показателей по металлогеническому таксону, административной единице, по «произвольному контуру», «на расстоянии ХХХ км от выбранной точки» и т.п.

## Slide 12
Borehole Scans Project
Централизованная база данных отсканированной документации по скважинам
web карта (карта фактов)
- на карте краткая информация по скважине
по каждой скважине доступны для скачивания скан-образы документов

## Slide 13
Централизованная БД результатов изотопного датирования территории РФ
- web карта
- web приложение
Запросы по «названию подразделения», «Серийной легенде», «номенклатурному листу», «Возрасту», полнотекстовый поиск
Г Е О Х Р О Н
"Геохронологический атлас-справочник основных структурно-вещественных комплексов России" как основу для решения задач Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 и прогнозно-поисковой оценки территории Российской Федерации» в рамках работ по базовому проекту 7.4-06/13

## Slide 14: Организация хранения первичных данных ГК-200 и ГК-1000 в промышленной СУБД ORACLE
СУБД ORACLE
Файловый сервер НРС
инструменты проверки
НРС (проверка)
Специализированные инструменты анализа
Статистика
Авторские базы первичных геологических данных
Операция | Централизованная БД | Файловое хранилище
Контроль и верификация данных (на этапе загрузки в СУБД ORACLE) | Да | Нет
Статистика по комплектам ГК и видам работ в пределах всего массива | Да | В пределах одной БПГД
Полноценная многопользовательская система доступа | Да | Есть ограничения
Реализация пользовательских запросов | Да | В пределах одной БПГД
Специализированные инструменты обработки данных | Да | Проблематично
Использование общих словарей | Да | Нет
Пользовательские веб-интерфейсы | Да | Нет
Удаленный вариант заполнения | Да | Нет

## Slide 15: наши предложения:
Создать схему данных «ПГД» в промышленной СУБД ORACLE, в соответствии с «ТРЕБОВАНИЯМИ…»
Разработать инструменты проверки и импорта первичных данных
Импортировать полистные БПГД (в требованиях 2014) в созданную структуру данных СУБД ORACLE
Создать группы пользователей с разграничением прав доступа к первичным данным
Создать макеты клиентских интерфейсов доступа (в т.ч. Web)
Провести апробацию централизованной СУБД и макетов инструментальных средств
ЭТАП 1
Доработать СУБД по результатам апробации
Разработать инструмент подготовки, проверки и загрузки первичных данных в режиме удаленного доступа
Продолжить работу по наполнению Централизованной БД материалами ранее выполненных работ - импортировать полистные БПГД (в требованиях 2004 -2014 и в требованиях АДК) в созданную структуру данных
ЭТАП 2

## Slide 16: Спасибо за внимание