## Slide 1
Состояние подготовки геофизических основ Госгеолкарты-1000/3 и -200/2: перспективы развития и использования глубинных профилей
Кашубин С.Н., Атаков А.И., Асламов Ю.В., Канунников В.А., Литвинова Т.П.,
Молодцов И.В., Эринчек Ю.М. (ФГБУ «ВСЕГЕИ»)
Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа»
23-25 апреля 2019 г., Санкт-Петербург

## Slide 2
Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин
Работы специального геологического назначения (гравиметрическая съемка и подготовка к изданию Государственных гравиметрических карт масштаба 1:200 000)
Комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:50 000 для обеспечения региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000
Государственное задание № 049-00013-19-00 на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов (от 28.12.2018 г.)

## Slide 3
Основные направления геофизического обеспечения государственного геологического картографирования
Плотностной разрез
Скоростной разрез ГСЗ
Разрез электрических сопротивлений
Сейсмический разрез МОВ-ОГТ
Геологическая модель
100 км
Создание комплексных геолого-геофизических моделей земной коры и верхней мантии по опорным профилям
Создание комплектов карт глубинного строения как основы
3Д картографирования территории
Создание сводных и обзорных карт аномального магнитного поля и аномального поля силы тяжести масштаба 1:2 500 000
Создание геофизических основ Госгеолкарты-1000/3 и 200/2

## Slide 4
Основные направления геофизического обеспечения государственного геологического картографирования
Создание комплексных геолого-геофизических моделей земной коры и верхней мантии по опорным профилям
Создание комплектов карт глубинного строения как основы
3Д картографирования территории
Создание сводных и обзорных карт аномального магнитного поля и аномального поля силы тяжести масштаба 1:2 500 000
Создание геофизических основ Госгеолкарты-1000/3 и 200/2

## Slide 5
Основные направления геофизического обеспечения государственного геологического картографирования
Создание комплектов карт глубинного строения как основы
3Д картографирования территории
Создание комплексных геолого-геофизических моделей земной коры и верхней мантии по опорным профилям
Создание сводных и обзорных карт аномального магнитного поля и аномального поля силы тяжести масштаба 1:2 500 000
Создание геофизических основ Госгеолкарты-1000/3 и 200/2
Notes: которые используются для решения широкого круга задач тектонического и литолого-петрографического районирования, выявления связи металлогенической специализации металлоносных зон с глубинным строением литосферы, для исследования складчатых областей, платформ, кристаллических щитов и массивов, поднятий и депрессий фундамента, глубинных разломов земной коры, областей накопления мощных толщ осадочных отложений, картирования структурно-формационных зон и крупных структур (в пределах структурных элементов I и II порядков), изучения зон активизации и стабилизации, изучения регионального метаморфизма и ряда других задач.

## Slide 6
Основные направления геофизического обеспечения государственного геологического картографирования
Создание комплектов карт глубинного строения как основы
3Д картографирования территории
Создание комплексных геолого-геофизических моделей земной коры и верхней мантии по опорным профилям
Создание сводных и обзорных карт аномального магнитного поля и аномального поля силы тяжести масштаба 1:2 500 000
Создание геофизических основ Госгеолкарты-1000/3 и 200/2
Notes: На этом направлении работ остановимся подробнее

## Slide 7
Основные направления работ при создании
геофизических основ Госгеолкарты-1000/3 и 200/2
Создание гравиметрической основы Госгеолкарты
Создание геофизической основы ГК-200/2
Проведение комплексных аэрогеофизических съемок
Научно-методическое обеспечение
Результаты ревизии ретроспективных гравиметрических
съемок масштаба 1:200 000 (на примере ДФО)
 | Категория 4 Низкое качество (конец 40-х – 1961г.) | Категория 3 Пониженное качество |  | Категория 2 Среднее качество (1962г.-1998г.) | Категория 1 Высокое качество (с 2000 года)
 |  | (конец 40-х – 1975 г.) | (1962г.-1980 г.) |  | 
Возможность использования для создания гравиметрической основы ГК-200/2 | Непригодны (требуется проведение полевых ревизионно-съемочных работ) | Непригодны (требуется проведение углубленной проверки первичных данных) | Пригодны при условии сгущения сети наблюдений | Пригодны для стандартной гравиметрической основы | Пригодны для гравиметрической основы высокого качества
Площадь, занимаемая съемкой данной категории в пределах ДФО ( в листах 1:200 000) | 107 листов (5%) | 86 листов (4%) | 94 листа (5%) | 1403 листа (72%) | 18 листов (1%)
Справочно: В ДФО всего листов масштаба 1:200 000 (суша и суша-море) – 1959, из них незаснято (частично заснято) –251 (13%)
Notes: В рамках создания гравиметрической основы кроме проведения гравиметрических съемок и подготовки листов ГГК
выполняется ревизия ретроспективных Государственных гравиметрических съемок масштаба 1:200 000, оценка качества гравиметрических материалов для выявления съемок, не отвечающих современным требованиям создания гравиметрической основы Геологического Картографирования масштаба 1: 200 000 второго поколения.
Этот опыт необходимо распространить и на другие, вы первую очередь, аэрогеофизические съемки. Наличие информация о качестве геофизических данных позволила бы более корректно планировать и постановку новых объектов ГДП-200 и проведение комплексных аэрогеофизических работ.

## Slide 8
Основные направления работ при создании
геофизических основ Госгеолкарты-1000/3 и 200/2
Создание гравиметрической основы Госгеолкарты
Создание геофизической основы ГК-1000/3
Проведение комплексных аэрогеофизических съемок
Научно-методическое обеспечение
Notes: ГФО-1000 1 поколения составлено по 209 комплектов, что составляет 90 % листов, из них актуализировано 20 листов - 9.6 % .
Содержательная часть ГФО-1000 определяется «Требованиями к геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000», 2012)
Проведена «Ревизия геофизической основы ГГК-1000/3 с оценкой полноты, качества и возможности дальнейшего использования:
- доукомплектованы 53 комплекта (листа) ГФО-1000, составленные до 2006 г., не требующие существенных доработок и повторного рассмотрения ГФС НРС в электронном виде;
- переобработаны в ГИС-проекты комплекты ГФО-1000 в объёме 50 комплектов (листов)

## Slide 9
Основные направления работ при создании
геофизических основ Госгеолкарты-1000/3 и 200/2
Создание гравиметрической основы Госгеолкарты
Создание геофизической основы ГК-200/2
Проведение комплексных аэрогеофизических съемок
Научно-методическое обеспечение
количество листов ГФО
количество паспортов
перспективных объектов
Notes: ГФО-200 составляет в настоящее время 211 номенклатурных листа или 20% от выполняемых работ по ГДП-200, наибольшее кол-во основ выполнено в 2015, в настоящее время темпы работ снижены более чем в 2 раза и достигли уровня 2013 года.
Что вполне закономерно привело, по-видимому к пропорциональному уменьшению кол-ва новых паспортов перспективных объектов с 43 в 2016 году до 24 в 2018 году ? При том, что в 5 раз с 24 до 110 увеличилось интенсивность новых редакций уже введенных паспортов.

## Slide 10
Основные направления работ при создании
геофизических основ Госгеолкарты-1000/3 и 200/2
Схема предварительной комплексной интерпретации
геофизических данных по листу Q-36-XXXII
Предварительная карта дочетвертичных
образований по листу Q-36-XXXII
Зубов Е.И. и др.,
ФГБУ ВСЕГЕИ, 2016 г.
Житникова И.А. и др.,
ФГБУ ВСЕГЕИ, ГГУП СФ Минерал, 2018 г.
Материалы ГФО-200 позволили получить дополнительную информацию, уточняющую элементы геологического строения листа:
Закартировать разнонаправленные разрывные нарушения и определить преобладающие азимуты простирания их главных систем.
Выделить невскрытые эрозией гранитные массивы, толщи нижнепротерозойских терригенных осадков и реликты зеленокаменных структур.
По аномалиям силы тяжести выделить крупные складчатые формы.
Выделить серию локальных магнитных аномалий и провести классфикацию по природе их источников (железистые кварциты и титано-магнетит содержащие породы).
Выделить АГС аномалии с ториевой, урановой и калий-урановой природой – предположительно обусловленные приразломными зонами альбититов с редкоземельно-ториевой минерализацией, линейными зонами гидротермально-метасоматически измененных пород, характерных для золото- и урановорудных объектов.
Уточнить позицию основных супракрустальных структур и генерализованных разломов.
По линиям двух геолого-геофизических разрезов установить элементы глубинного строения территории.
Геологическая эффективность работ по созданию ГФО-200
(на примере листа Q-36-XXXII)
Notes: Геологическая эффективность работ по созданию ГФО-200 можно проиллюстрировать примером работ по листу Q36-32, где по геофизическим данным закартированы разрывные нарушения, выделены невскрытые гранитные массивы, реликты зеленокаменных поясов, приразломные зоны альбититов с редкоментальной минерализацией и многое другое.

## Slide 11
Основные направления работ при создании
геофизических основ Госгеолкарты-1000/3 и 200/2
Создание гравиметрической основы Госгеолкарты
Создание геофизической основы ГК-200/2
Проведение комплексных аэрогеофизических съемок
Научно-методическое обеспечение
УГЛУБЛЕННАЯ ОЦЕНКА ИЗУЧЕННОСТИ
СОЗДАНИЕ ФАКТОГРАФИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ ПО ИТОГАМ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ РАБОТ
СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ КАРТ
АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ЛЕГЕНДЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧ ГДП
СОЗДАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ОСНОВЫ
СОЗДАНИЕ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ
  опережающими геохимическими работами
  по ретроспективным материалам
СОЗДАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ
  опережающими геофизическими работами
  по ретроспективным материалам
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРУКТУРА РАБОТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
Notes: Создание ГФО входит в структуру работ подготовительного этапа создания комплектов ГК-200/3 для последующего анализа, интерпретаци и определение задач ГДП.
Однако для качественного создания ГФО уже в процессе работ требуется наличие углубленной оценки изученности и комплекта предварительных карт геологического содержания, с одной стороны.

## Slide 12
Основные направления работ при создании
геофизических основ Госгеолкарты-1000/3 и 200/2
Создание гравиметрической основы Госгеолкарты
Создание геофизической основы ГК-200/2
Проведение комплексных аэрогеофизических съемок
Научно-методическое обеспечение
Состав Геофизической основы ГК-200/2
Картографический блок
геофизические карты, формализованные трансформации, классификации, районирование по типам полей
Комплексная
аэрогеофизическая
съемка
Ретроспективные
геофизические
данные
Интерпретационный блок
целевые трансформации, моделирование, прогнозирование
Актуальная геологическая интерпретация
комплект предварительных карт и схем
особенности геологического строения
1 - 1.5 года
Notes: С другой стороны, эффективность ГФО снижается из-за того, что важные этапы геолого-съемочных работ проходят без использования основных результатов геофизических работ.

## Slide 13
Создание геофизической основы ГК-200/2
Подготовительный период
Создание фактографических баз данных по итогам предшествующих работ. Создание комплекта предварительных карт геологического содержания.
Комплект предварительных карт и схем геологического содержания.
Уточнение особенностей геологического строения на основе анализа геологических данных и результатов работ по геофизическому, геохимическому и дистанционному обеспечению настоящего этапа.
Геологический отчет, содержащий, в частности, рекомендации по постановке наземных геофизических работ на опорных и перспективных участках.
Техническое задание и СФР на производство ГСР-200.
Геофизическое обеспечение подготовительного периода
Интерпретация комплекса геолого-геофизических данных (в т.ч. ЦМ геофизических полей) с использованием предварительных карт геологического содержания.
Предварительные схемы структурно-тектонической направленности.
Предварительные схемы размещения перспективных участков.
3. Рекомендации по постановке наземных геофизических работ на опорных и перспективных участках.
Проведение опережающих геофизических съемок.
Обработка ретроматериалов.
Или
ЦМ геофизических полей
Notes: Для повышения эффективности использования ГФО при создании комплектов карт ГК-200 необходимо совершенствование нормативно-методических документов регламентирующих проведение геолого-съемочных работ.
На этом слайде представлена схема согласования работ по геофизическому обеспечению с другими видами работ подготовительного этапа. В настоящее время из-за несогласованности видов работ по времени связи, выделанные красными стрелками практически не реализуются.
В предлагаемой нами схеме организации работ геофизические материалы могут быть не только эффективной основой картографирования, но и участвовать в планировании и постановки объектов ГДП-200.

## Slide 14
геологические материалы
Геологические критерии
Геофизические признаки
Модель рудного узла
Глубинные и структурные факторы
Литология, метоморфические, Метосамотические изменения
Глубинные геофизические структуры
Линеаменты геофизических полей
Радиогеохимические зональности
Карты Прогноза на основе геолого-геофизических моделей
построенных с использованием
литолого-стратиграфических, магматических, структурных,
метаморфических, метасоматических факторов контролирующих распределение ПИ
Создание геофизической основы ГК-200/2
Геофизические данные
Notes: А так же использоваться для оценки минерагенического потенциала территории на основе неформализованного прогноза с использованием физико-геологических моделей рудных полей и узлов.

## Slide 15
Создание геофизической основы ГК-200/2
Геолого-геофизические модели Наталкинского, Омчакского и Павликского рудных полей (Омчакский рудный узел)
Условные обозначения:
Выходящие на поверхность (а) и невскрытые эрозией (б) гранитные массивы
Линзы «базификации», вулканогенно-терригенных толщ, проявленные положительными
аномалиями гравитационного поля
Площади развития пород, относительно обогащенных калием и ураном (K и К+U классы на карте вторичной р/х зональности)
Разрывные нарушения, выделенные по комплексу геофизических данных
Месторождения (а), проявления (б) и пункты минерализации (в) золота
Штоки интрузивных пород, трубки взрыва (?), выраженные локальными аномалиями магнитного поля изометричной формы
а б
а б в
Площади распространения орговикованных (пирротинизированных) пород, выраженных положительными аномалиями магнитого поля: а - слабоинтенсивными; б - интенсивными (над скрытыми массивами гранитоидов повышенной основности)
а б
Участки наибольших метасоматических изменений, выраженнные ореолами аномальных значений разности вторичных составляющих К и Th (в ед. стандарта): а - 1-2; б - 2-3; в > 3
Оси линейных зон метасоматических преобразований, выраженнных ореолами аномаль-ных значений разности вторичных составляющих калия и тория
Предполагаемые разломы, выраженные зонами повышенных градиентов гравитационного поля
Кольцевые морфоструктуры, выделенные по элементам гидросети
Рудные зоны Наталкинского, Омчакского и Павликского месторождений
Границы преимущественного развития разломов СЗ простирания
Notes: Примером таких работ является Геолого-геофизическое моделирование Омчакского рудного узла в результате которого установлены магматические, структурные, литолого-стратиграфические и метасоматические факторы распределения штокверковые месторождения в черносланцевых толщах и месторождения золото-порфирового типа.
Литолого-стратиграфические. Связь рудной минерализации с отложениями атканской свиты (P2at). По АГС данным породы P2at выделяются аномальной калий-урановой составляющей, которую лучше всего подчеркивает карта вторичной радиохимической зональности, построенная по стандартной технологии «АРК».
Магматические. Наличие вскрытых и предполагаемых (по отрицательным аномалиям гравитационного поля и положительным – магнитного) гранитоидных массивов в обрамлении всех рудных полей. В пределах Наталкинского рудного поля кроме пирротиновой минерализации локальными повышениями ΔТа фиксируются скопления даек спессартитов и диоритовых порфиритов предрудной фазы внедрения, а вдоль зоны «транзитных» СЗ разломов – штоки пород повышенной основности (изометричные магнитные аномалии).
Структурные. Рудное поле локализуется в узле сочленения СЗ и СВ систем разрывных нарушений, фрагментарно проявленных во всех геофизических полях. Оперяющие их более мелкие разнонаправленные минерализованные трещины и разрывы косвенно можно проследить по «вторичным» компонентам радиохимического поля, картирующим участки наиболее измененных пород.
Метаморфические и метасоматические. Вкрест простирания рудного поля выделяются три метаморфические зоны: внешняя – биотит-пирротиновая, промежуточная – хлорит-марказитовая и внутренняя – мусковит-пиритовая. Последняя непосредственно переходит в ореол околорудных изменений (серицитовые, альбит-карбонат-кварцевые метасоматиты). Указанные образования фиксируются по АГС данным относительным повышением вклада калиевой и (в меньшей степени) – урановой компоненты в интегральное гамма-поле..

## Slide 16
1- месторождения золота (а – крупные, б – средние, в – мелкие); 2 – проявления (а) и пункты минерализации (б); 3 – геохимические типы оруденения: а – Au, б – Au-Ag; 4 – дайки: а – кислого состава, б – основного; 5 – разломы; 6 – контуры гранитоидных массивов; 7 – контур аэрогеофизической съемки; 8 – контуры и номера перспективных участков: 1 – Лево-Бередехский, 2 – Майский, 3 – Тирехтяхский, 4 – Ытырганский, 5 – Порфировый.
Выявленные геофизические признаки локализации эталонных РУ и РП были использованы как базовые для прогнозной оценки территории на соответствующие типы оруденения. Выделение перспективных участков выполнено по значениям «комплексного параметра перспективности» (КПП – сумма благоприятных признаков с учетом условной оценки их веса).
При формировании эталонных выборок учитывалось, что все коренные Au месторождения региона принадлежат золото-кварцевой и золото-сульфидно-кварцевой формациям, но по геологической позиции, минерально-морфологическому типу рудных тел и масштабу оруденения они делятся на три основные группы: крупно-объемные штокверковые месторождения в черносланцевых толщах (Наталкинское, Дегдеканское), кварцево-жильные месторождения золота (Игуменовское, Бодрое) и месторождения золото-порфирового типа (Школьное). Однако, по набору геофизических признаков, оцененных как наиболее информативные, существенных отличий у объектов двух первых групп не установлено и они были объединены. В итоге для формализованных прогнозных построений использовались два типа рудных эталонов, условно названных «наталкинский» и «школьный».
Создание геофизической основы ГК-200/2
Notes: Выявленные геофизические признаки локализации рудных полей и узлов далее можно использовать как базовые для прогнозной оценки территории на соответствующие типы оруденения. Такой подход к использованию геофизических основ требует детального понимания геологического строения.

## Slide 17
Производство ГСР-200
Создание авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200 с использованием результатов работ по геофизическому, геохимическому и дистанционному обеспечению настоящего этапа.
1. Геологический отчет.
2.Авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200.
Геофизическое обеспечение
производства ГСР-200
Интерпретация комплекса геолого-геофизических данных с учетом результатов полевых геолого-геофизических работ и полученных на данном этапе уточненных карт и схем геологического содержания.
Комплект материалов ГФО-200:
Схемы структурно-тектонической направленности.
Схемы размещения перспективных площадей и их ранжирование.
Геолого-геофизические разрезы.
Проектирование.
Полевые работы (1-2 полевых сезона).
Лабораторно-аналитические работы.
Проектирование, в части касающейся геофизического обеспечения.
Полевые наземные геофизические работы (1-2 полевых сезона).
Апробация авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200 на НРС Роснедра.
Апробация ГФО-200 на ГФС НРС Роснедра.
Создание геофизической основы ГК-200/2
Notes: Геофизические методы могут существенно повысить информативность комплектов ГК-200 и на этапе производства геолого-съемочных работ. Для этого необходимо одновременно проектировать полевые геолого-съемочные и наземные геофизические работы, используя их результаты на этапе создания авторского комплекта карт

## Slide 18
Геофизическая основа на этапе производства ГДП-200
В результате проведения детальных геолого-геофизических работ на Большеоюском участке Оюско-Янгарейской площади было выявлено проявление Fe-Mn руд
Notes: Примером таких работ была наземная магнитометрическая съемка выполненная в 2018 году на Пайхое, где по рекомендации геофизики были заложены 2 скважины, вскрывшие Fe-Mn проявление.
3-я скважина, пробуренная без рекомендаций геофизики, к сожалению, оказалась пустой.

## Slide 19
Беспилотные аэромагнитометрические съемки
Геофизическая основа на этапе производства ГДП-200
Notes: На этом этапе геофизического обеспечения целесообразно использовать отечественные беспилотные технологии проведения магнитометрических съемок.
За последние несколько лет уже прошедшие апробацию в разных физико-географических условиях на урановых и золоторудных объектах.

## Slide 20
, м
Геофизическая основа на этапе производства ГДП-200
Пример наземных
электроразведочных работ
методом ВП-СГ
Notes: В этом году запланированы наземные полевые работы на Рассошинской площади в том числе наземными методами элетроразведки, необходимые для выявление связи геофизических аномалий с контактовыми и метасоматическими процессами, заверки перспективных структур на медное, молибденовое и золотое оруденение.

## Slide 21
Создание гравиметрической основы Госгеолкарты
Создание геофизической основы ГК-200/2
Проведение комплексных аэрогеофизических съемок
Научно-методическое обеспечение
Основные направления работ при создании
геофизических основ Госгеолкарты-1000/3 и 200/2
Особенности проведения аэрогеофизических съемок
Notes: Другим направлением работ для создания геофизических основ является проведение комплексных аэрогеофизических съемок. Этот вид работ устойчиво на протяжении многих лет демонстрирует высокую эффективность, особенно после включения его в состав объектов ГДП-200
В последнее время, работы выполняются на значительном удалении от развитой инфраструктуры в условиях сильно изрезанного горного рельефа.

## Slide 22
Проведение комплексных аэрогеофизических съемок
МИ-8
трос-кабель 70 метров
буксируемая
гондола
3-х методная съемка
магнитометрический комплекс
аэрогамма-спектрометр
ДИП (аэроэлектроразведочная система дипольного индуктивного профилирования)
Сравнение карт содержания калия
по данным АГС съемок на разных высотах
съемка на высоте 70 м
съемка на высоте 125 м
Notes: При выполнении 3-х-методных работ (магнитка-спектрометрия-дипольное индуктивное профилирование) используются тяжелые вертолеты МИ8 с измерительной системой буксируемой на 70 метровом кабель-тросе, что в условиях горной местности существенно ограничивает возможности обтекания рельефа и ухудшает качество гаммаспектрометрии.

## Slide 23
Проведение комплексных аэрогеофизических съемок
2-х методная съемка
магнитометрический комплекс
аэрогамма-спектрометр
Eurocopter – AS350
Карта магнитного поля
Схема предварительной интерпретации
Карта мощности экспозиционной дозы
Notes: В случае 2-х-методной съемки (без аэроэлектроразведки) могут применяться легкие и экономичные носители с возможностью более детального обтекания рельефа и получения съемок с большим разрешением.
Перспективы развития технологии аэрогеофизических съемок заключаются в использовании облегченного аэроэлетроразведочного оборудования, предназначенного для экономичных носителей, а так же в 2-х-этапности проведения полевых работ: на первом этапе – 2-х-методой съемкой с детальным обтеканием рельефа и выделением участков для проведения детализационных работ с использованием наземных или аэроэлектроразведочных методов.

## Slide 24
Создание гравиметрической основы Госгеолкарты
Создание геофизической основы ГК-200/2
Проведение комплексных аэрогеофизических съемок
Научно-методическое обеспечение
Основные направления работ при создании
геофизических основ Госгеолкарты-1000/3 и 200/2
Методическое сопровождение работ
контроль соответствия технологий, ресурсов, объемов и качества Техническому заданию
согласование объективных противоречия между производительностью, безопасностью и информативностью, эффективностью и качеством работ
метрологический контроль измерений
Разработка методических документов соответствующих современному состоянию технологий проведения съемок, обработки и интерпретации .
Notes: Научно-методическое обеспечение работ при создании геофизических основ заключается в методическом сопровождении субподрядных работ, контролем соответствия технологий, ресурсов, объемов и качества Техническому заданию, согласование объективных противоречия между производительностью, безопасностью, с одной стороны, и информативностью, эффективностью и качеством работ, с другой.
А так же в разработке методических документов соответствующих современному состоянию технологий проведения съемок, обработки и интерпретации.

## Slide 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплекс мероприятий для увеличения информативности материалов
геофизических основ Госгеолкарты-1000/3 и -200/2.
Совершенствование нормативно-методической базы, регламентирующей проведение работ по созданию геофизических основ Госгеолкарты-1000/3 и -200/2 на подготовительном этапе и при производстве геолого-съемочных работ.
Проведение ревизии аэрогеофизических данных с оценкой качества применительно к геологическим задачам и районам проведения работ по серии листов, проектируемых для постановки геолого-съемочных работ.
Совершенствование технологии проведения опережающих аэрогеофизических работ с использованием современных экономичных авиационных носителях.
Разработка структуры и создание геолого-геофизических моделей эталонных рудных узлов и полей для локализации перспективных площадей при геофизическом обеспечении ГСР-1000/3 и ГСР-200/2

## Slide 26
Спасибо за внимание!
Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа»
23-25 апреля 2019 г., Санкт-Петербург

## Slide 27
Сопоставление видов работ по созданию ГФО
с видами работ по оценке геологической изученности
Сбор и оцифровка
Создание геофизической основы ГК-200/2
Интерпретация
Апробация
на НРС
(геоф. секция)
1 год ГФО
2 год ГФО
1 год геолого-съемочных работ
2 год геолого-съемочных работ
карты
«несбивок»
Аэрогеофизические съемки
полевые работы
полевые работы
Предварительные геологические материалы
Х
Построение карт
Notes: Эффективность ГФО снижается из-за того, что основные этапы геолого-съемочных работ проходят без использования результатов геофизических работ, а при проведении опережающих аэрогеофизических съемок – геофизическая интерпретация выполняется до того, как будут получены первые результаты геолого-съемочных работ.
Геофизика не учавствует в сбивке карт геол

## Slide 28
Создание геофизической основы ГК-200/2
Оценка изученности и обоснование проведения ГДП | 1 год |  |  |  | 2 год |  |  | 
 | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Создание ГФО листов R-38-XXXII, XXXIII, XXXIV (Канин нос) по ретроматериалам |  |  |  |  |  |  |  | 
Создание ГФО листов N-45-XXXII (Бийск), N-45-XXVII (Солтон) по ретроматериалам |  |  |  |  |  |  |  | 
Создание ГФО листов Q-1-VII, VIII (Амгуэмская) по результатам аэрогеофизической съемки |  |  |  |  |  |  |  | 
Создание ГФО листов R-53-XIII, XXIV (Улахан-сала) по результатам аэрогеофизической съемки |  |  |  |  |  |  |  | 
Проведение ГДП-200 | 1 год |  |  |  | 2 год |  |  | 
 | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Создание ГФО листа M-37-XI (Бобров) по ретроматериалам |  |  |  |  |  |  |  | 
Создание ГФО листов R-36-XXVII, XXVIII (Урагубская) по ретроматериалам |  |  |  |  |  |  |  | 
Создание ГФО Q-39-XXXV, XXXVI (Кывожская) по ретроматериалам |  |  |  |  |  |  |  | 
Создание ГФО Q-37-VII, VIII (Северо-Сегозерская) по ретроматериалам |  |  |  |  |  |  |  | 
Создание ГФО Q-57-XXVII,XXVIII (Омкучанская площадь) по ретроматериалам |  |  |  |  |  |  |  | 
Создание ГФО O-57-XVIII (Санаваямская площадь) по ретроматериалам |  |  |  |  |  |  |  | 
Создание ГФО Q- 53-IX,X (Кестерская площадь) по ретроматериалам |  |  |  |  |  |  |  | 
Создание ГФО O-52-XXVII (Ломамская площадь) по ретроматериалам |  |  |  |  |  |  |  | 
Создание ГФО O-52-XXVI (Чайдахская площадь) по ретроматериалам |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Создание картографического блока ГФО
 | Создание интерпретационного блока ГФО
Notes: Иллюстрация этих тезисов списком объектов из объектного плана.

## Slide 29
1 – месторождения Au (а – крупные, б – средние, в – мелкие); 2 – проявления (а) и пункты минерализации (б); 3 - геохимические типы оруденения: а – Au; б – Au-Ag; 4 – граниты; 5 – оси линейных и дуговых аномалий гравитационного поля, центры и номера предполагаемых кольцевых структур; 6 – контуры: а – региональных р/х зон, б – эталонных рудных узлов; 7 – контур аэрогеофизической съемки.
Создание геофизической основы ГК-200/2
Геолого-геофизическое моделирование
Выделение зон «базификации»
Notes: Магматический фактор.
Связь золотого оруденения с мантийным поднятием, инициирующим гранитоидный магматизм и метаморфогенно-метасоматические преобразования терригенных пород.
Приуроченность золоторудных объектов к краевым частям изометричных метаморфогенно-магматогенных структур, определяющих их группировку в пространстве.
Локализация крупных золоторудных объектов на некотором удалении от ареалов гранитного магматизма, в утяжеленных, «базифицированных» блоках терригенных пород.
Наличие вскрытых и предполагаемых (по отрицательным аномалиям гравитационного поля и положительным – магнитного) гранитоидных массивов в обрамлении всех рудных полей. В пределах Наталкинского рудного поля кроме пирротиновой минерализации локальными повышениями ΔТа фиксируются скопления даек спессартитов и диоритовых порфиритов предрудной фазы внедрения, а вдоль зоны «транзитных» СЗ разломов – штоки пород повышенной основности (изометричные магнитные аномалии).

## Slide 30
U
K
K+Th
K+U
K+U
U
K
K+Th
K+U
Th
Th
Th
Карта региональной
радиохимической зональности
Контуры региональных
зональных р/х структур
(белый пунктир)
Участки нарушенной зональности
более поздними наложенными процессами
(синий пунктир)
Карта линеаментов гравитационного поля
Карта суммы вторичных
составляющих калия и тория
1 – месторождения Au (а – крупные, б – средние, в – мелкие); 2 – проявления (а) и пункты минерализации (б). Геохимические типы оруденения: 3 – Au; 4 – Au-Ag. 5 – Разломы; 6 – контуры гранитоидных массивов; 7 – контур аэрогео-физической съемки. Р/х зоны: 1 - Th (K), 2 - Th, 3 - Th (U); 4 - Th+K(Th), 5 - Th+K, 6 - Th+K (K); 7 – K (Th), 8 - K, 9 - K (U); 10 - U+K (K), 11- U+K, 12 - U+K (U); 13 - U (K), 14 - U, 15 - U (Th), 16 - U+Th (U), 17 – U+Th, 18 - U+Th (Th).
Создание геофизической основы ГК-200/2
Notes: Структурный фактор размещения Au-рудных узлов в СЗ части Аян-Юрьяхского антиклинория.
По результатам анализа аэрогеофизических и гравиметрических выявлена приуроченность известных РУ к региональным зональным структурам, проявленным во всех геофизических полях (магнитном, гравитационном и радиометрическом)

## Slide 31
Карта вторичной
радиогеохимической зональности
(технология «АРК» без учета геологии)
1 – месторождения Au (а – крупные, б – средние, в – мелкие); 2 – проявления (а) и пункты минерализации (б).
Г/х типы оруденения:
3 – Au; 4 – Au-Ag.
5 – Разломы;
6 – контуры гранитоидных массивов.
трансформации, подчеркивающие литологические (выходы рудовмещающей атканской свиты)
Создание геофизической основы ГК-200/2
Notes: Литологический фактор
По зонам вторичной радигеохимической зональности, картируются выходы рудовмещающей атканской свиты

## Slide 32
1 – месторождения золота:
а – крупное, б – средние;
2 – разрывные нарушения;
3 – контуры рудных зон .
При создании модели РП главное внимание уделялось картированию рудовмещающих метасоматитов, состав и зональность которых предполагают возрастание вклада калиевой компоненты в осевой зоне измененных пород.
Фрагмент карты вторичной радиогеохимической зональности рудных полей («АРК с учетом геологии»)
Наталкинское
Омчакское
А
Модель метасоматической и метаморфической
зональности рудного поля
- рудная залежь
- серицитовые и альбит-карбонат-кварцевые метасоматиты
- существенно альбит-карбонат-кварцевые метасоматиты
- пятнисто-рассеянная серицитизация
Метаморфические зоны:
- мусковит-пиритовая
- хлорит-марказитовая
- биотит-пирротиновая
150
300
400
1000
2000
3000 м
0
-150
-300
-100
0
-200
-300
-400
-500
-600
-700
Глубина, м
А
Му+Пи
Му+Пи
Сер, Аб+Ка+Кв
Сер
Хл+Ма
Би+Пн
Аб+Ка+Кв
С е р и ц и т и з а ц и я
24
В
В
Создание геофизической основы ГК-200/2
Notes: Метаморфические и метасоматические
Вкрест простирания рудного поля выделяются три метаморфические зоны: внешняя – биотит-пирротиновая, промежуточная – хлорит-марказитовая и внутренняя – мусковит-пиритовая. Последняя непосредственно переходит в ореол околорудных изменений (серицитовые, альбит-карбонат-кварцевые метасоматиты). Указанные образования фиксируются по АГС данным относительным повышением вклада калиевой и (в меньшей степени) – урановой компоненты в интегральное гамма-поле..

## Slide 33
U, ppm
Th, ppm
Th
Выделение участков развития
калиевого метасоматоза
K
U
K, %
DK
Туфогенные сланцы, алевролиты с прослоями
диамиктитов
Аргиллиты, алевролиты, прослои
песчаников
Граниты, гранодиориты
- Участки интенсивного развития процессов калиевого метасоматоза
Влияние
процессов
метасоматоза
Влияние
процессов
метасоматоза
Влияние
процессов
метасоматоза
DK, у. е.
DK > 1.3
DK > 1.3
DK > 1.3
Проведение комплексных аэрогеофизических съемок
Notes: С увеличением высоты по экспоненциальной зависимости уменьшается кол-во регистрируемых гамма-квантов, аномалии выполаживаются и их уровень приближается к фоновым значениям, затрудняется не только выделение локальных перспективных объектов, но и прослеживание зон метасоматических изменений, особенно на фоне других факторов связанных с литологией и ландафтом.

## Slide 34
Сопоставление результатов
аэроэлектроразведки
с
дешифрированием космоснимков
Проведение комплексных аэрогеофизических съемок
Notes: Один из последних примеров использования аэроэлектроразведки. Верхнюю часть разреза составляют песчаники с резко подчиненными пачками аргиллит- алевролитов, что очень хорошо отражается в закономерном изменении проводимости и позволяет выделять структуры верней части разреза.
Однако результаты дешифрирования практически полностью дублируют данные аэроэлектроразведки.
При комплексировании методов ДИП - дублирование информации, зашумленность на низких частотах, конфликт с другими методами, необходимость использования тяжелой авиации

## Slide 35
по данным аэроэлектроразведочным данным:
1 – песчаные и
2 – глинистые отложения неогеновых палеодолин;
3, 4 –фрагменты неогеновых палеодолин и разрывные нарушения (а – главные, б – второстепенные)
5 – урановорудные залежи месторождений палеодолинного типа.
( проводимость глин выше, чем у песков )
Витимский ураново-рудный район
эффективные проводимости
на частоте 520 Гц
мощность
дозы суммарного гамма-излучения
Проведение комплексных аэрогеофизических съемок
Notes: Аэроэлектроразведка безусловна является очень эффективным методом картирования погребенных структур.
Одним из ставших уже классическим примером удачного использования аэроэлетроразведки стал витимский урановый район, где под покровом базальтов по аэроэлектроразведочным данным выделены и дифференцированы рыхлые отложения палеодолин неогеновых бассейнов.
Однако и здесь видно, что наибольшая эффективность этого метода проявляется на локальном участке с очень сложным геолого-геофизическим строением.