## Slide 1
Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа
О.В. Петров, Генеральный директор ФГБУ «ВСЕГЕИ»
Санкт-Петербург, 19 апреля 2022 г.

## Slide 2
За 140 лет государственного геологического картографирования было создано около 1000 монографических описаний территории России в виде объяснительных записок к картам миллионного масштаба разных поколений, более 3500 объяснительных записок к картам двухсоттысячного масштаба и около 10 000 отчетов по геологической съемке масштаба 1:50 000.
Это уникальный энциклопедический ресурс по системному описанию геологии России
Резервный фонд Всероссийской геологической библиотеки (ВГБ)

## Slide 3
Сохраняя преемственность научных школ Геолкома-ВСЕГЕИ, региональное геологическое изучение недр в России осуществляется на трех масштабных уровнях
2022
ГК-1000 (1-ое издание)
ГК-1000/2 (новая серия)
ГК-1000/3 (3-е поколение)

## Slide 4
Цифровая тектоническая карта России масштаба 1:2500 000, ФГБУ «ВСЕГЕИ», 2021

## Slide 5
Интерактивная карта магматических формаций
Карта раннего докембрия
Карта позднего докембрия
Специализированные карты закономерностей размещения твердых полезных ископаемых
Бериллий
Литий
Хром
Марганец
Титан
Цирконий
Редкоземельные элементы

## Slide 6
Составление цифровой карты закономерностей размещения и прогноза на нефть и газ осадочных бассейнов Российской Федерации масштаба 1:2 500 000
Структурные карты
Карты распространения и литологического состава
Схемы корреляции нефтегазоносных комплексов

## Slide 7
Специалисты региональных отделов
Специализированные отделы
Специалисты РАН
Технологии удаленного доступа, распределенного редактирования и обработки данных

## Slide 8
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК, ОТДЕЛЕНИЕ НАУК О ЗЕМЛЕ
ВАЖНЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 года
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, 28 марта 2022 года
МОДЕЛЬ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРАЗИИ И ЕЕ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОКРАИН
Модель представлена комплектом карт, отражающих мощностные параметры земной коры, и геотрансектом протяженностью 5400 км
Комплект цифровых карт, охватывающих область в 50 млн км2, включает карты глубины залегания поверхности Мохоровичича, мощности основных подразделений земной коры (осадочный чехол и консолидированная земная кора), аномального поля силы тяжести и аномального магнитного поля, использованных для районирования территории, а также карту типов земной коры.
Геотрансект пересекает северо-восточную часть Евразии и характеризует вертикальный срез земной коры и верхней мантии пассивной окраины Евразийского континента, активную восточную континентальную окраину и выходит в область Тихоокеанской плиты.
ВСЕГЕИ Petrov O.V. and Dong S. (eds.), 2021. Tectonics of Asia (Northern, Central and Eastern Asia). Springer Geology
Petrov O.V. and Smelror M. (eds.), 2021. Tectonics of the Arctic. Springer Geology
Kashubin S.N., Petrov O.V., Shokalsky S.P., Milshtein E.D., Androsov E.A., Vinokurov I.Yu., Tarasova O.A., 2021. Deep crustal structure in Northeastern Eurasia and its continental margins. Geodynamics & Tectonophysics 12 (2)

## Slide 9
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГО-КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ РЕСУРС «ГИС-АТЛАС НЕДРА РОССИИ»
НГКР «ГИС-Атлас Недра России - самый крупный открытый геолого-картографический интернет ресурс по территории нашей страны.
Содержит комплексную геолого-картографическую информацию, накопленную за 140 лет планомерного изучения территории России, обеспечивает ее обобщение и актуализацию в непрерывном режиме.
Интегрирует обновляемые в режиме мониторинга данные федеральных и специализированных отраслевых информационных систем о геологическом строении, изученности, современном состоянии минерально-сырьевой базы, сведения о недропользовании и природопользовании.

## Slide 10
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГО-КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ РЕСУРС «ГИС-АТЛАС НЕДРА РОССИИ»
Реализован в виде динамически обновляемой информационно-аналитической модели геологического строения недр и закономерностей размещения полезных ископаемых территории России.
Материалы ресурса структурированы
в международной полистной разграфке (248 листов м-ба 1:1000000, 5300 листов м-ба 1:200 000)
по административно-территориальному делению России, включая 85 субъектов Федерации, 8 федеральных округов и Арктическую зону Российской Федерации.

## Slide 11
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГО-КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ РЕСУРС «ГИС-АТЛАС НЕДРА РОССИИ»
100 тыс. государственных геологических карт, схем и детальных описаний полистных комплектов;
650 тыс. проявлений и пунктов минерализации, не отраженных Государственными системами учета, и являющихся основой оценки нераскрытого потенциала полезных ископаемых;
49 тыс. объектов Государственного кадастра месторождений и проявлений;
6,1 тыс. перспективных площадей с оцененными прогнозными ресурсами;
38 тыс. лицензий на недропользование;
15 тыс. опорных и уникальных геологических объектов (в т.ч. петротипов, стратотипов); 8 тыс. изотопно-геохронологических определений;
1,5 млн первичных геологических и геохимических данных;
570 тыс. контуров изученности.
1,5 млн первичных геологических и геохимических данных;
570 тыс. контуров изученности.

## Slide 12
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГО-КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ РЕСУРС «ГИС-АТЛАС НЕДРА РОССИИ»
Количество обращений http-запросов к картографическому серверу с момента публикации в 2015 г. выросло в 30 раз и составило в 2021 г. около 100 млн.
Использование ресурса стимулирует привлечение в воспроизводство минерально-сырьевой базы и развитие регионов России частных инвестиций на уровне 300-350 млрд руб. ежегодно.
Ресурс используется органами власти, институтами РАН, образовательными учреждениями, недропользователями и широкой общественностью.
С момента внедрения по официальным запросам предоставлено более 1700 комплектов справочной и геолого-картографической информации.
Налажена обратная связь с администрациями субъектов Федерации по апробации и расширению перечня необходимых для их работы геолого-картографических, фактографических и статистических данных.

## Slide 13
Государственное геологическое картографирование территории Российской Федерации и ее континентального шельфа масштаба 1:1 000 000
Листы ГГК 1:1 000 000
(3 поколение)

## Slide 14
Единая геолого-картографическая модель (ЕГКМ) - масштабируемая программно-технологическая платформа, обеспечивающая сбор, обработку, ведение и представление цифровой геологической информации
Интерактивные карты и информационные ресурсы
Централизованный ресурс Стратотипы, Петротипы
Централизованный ресурс Геохронологический Атлас
Централизованный ресурс Серийные Легенды
Централизованный ресурс
Объекты полезных ископаемых
Единая геолого-картографическая модель территории России и ее континентального шельфа

## Slide 15
масштабируемая программно-технологическая платформа, обеспечивающая сбор, обработку, ведение и представление цифровой геологической информации в рамках мониторинга Государственной геологической карты
МОНИТОРИНГ ГОСГЕОЛКАРТЫ - Единая геолого-картографическая модель (ЕГКМ)
Централизованные массивы геологических данных
Полезные ископаемые
Петротипы
Стратотипы
Легенды серий листов ГК-1000
Карта фактов
БД ЦНИГР-Музея

## Slide 16
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ФГБУ «ВСЕГЕИ» МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ПРОЯВЛЕНИЯ и ПУНКТЫ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (по материалам ГКМ, ГБЗ, Госгеолкарты-1000/3 и 200/2,
сводного и обзорного картографирования, тематических работ)
Данные из ГКМ
Данные загруженные
из комплектов ГК-1000, в т.ч.:
3 629 объектов увязаны с ГКМ
25 575 объектов, не учитываемых ГКМ
12 896 в процессе обработки

## Slide 17
Листы ГГК 1:200 000
(2 издание)
Государственное геологическое картографирование территории Российской Федерации масштаба 1:200 000

## Slide 18
Формирование фонда перспективных участков недр по итогам работ 2021 г.

## Slide 19
Государственное геологическое картографирование территории Российской Федерации масштаба 1:200 000
37%
46

## Slide 20
В рамках работ по созданию сводной и обзорной картографии и комплектов ГК-1000/3
В рамках работ по созданию комплектов ГК-200/2
Партии ВСЕГЕИ
Работы по мониторингу ЭГП
Партии подрядных организаций
Полевые работы
Полевые работы выполнялись на 95 объектах:
ВСЕГЕИ - 46 полевых подразделений,
Подрядчики - 49 полевые партии
Полевые работы по Государственному заданию ФГБУ «ВСЕГЕИ» - 2021
Глубинные профили

## Slide 21
21
Программно-технологический комплекс полевой документации Sherpa
Внедрение современных технологий
В 2021 году Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского получил Свидетельства Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) о государственной регистрации программ Sherpa Project, Sherpa-Android и Sherpa Windows

## Slide 22
22
Прогнозно-поисковая эффективность на углеводороды ГСШ-200 листов К-37-VIII,IX (Черноморская площадь)
Суммарные локализованные ресурсы (Dл) нефти и газа (лист K-37-XIII)
Перспективы связаны в основном с возможным открытием здесь месторождений нефти и газа. Размещение продуктивных горизонтов отчётливо контролируется традиционными факторами: стратиграфическим, литологическим и структурным. Антиклинальные структуры вала Шатского могут служить зонами аккумуляции углеводородов. Восточно-Черноморская впадина является вероятным очагом их генерации.
По результатам ГСШ-200 листов K-37-VIII, K-37-IX, K-37-XV (Черноморская площадь) локализовано 37 перспективных на обнаружение структурных и структурно-литологических ловушек на УВС с суммарными локализованными прогнозными ресурсами по категории Dл:
геологические – 225,0 млн. т. условного топлива,
извлекаемые – 164,9 млн. т. условного топлива.
Схема расположения площади

## Slide 23
Месторождение Громада
C2 Au – 15 т
Ag - 1500 т
Au, Ag
Верхнее
золото-сереброрудное поле
Локализованные геохимические ресурсы
кат. P3 - Au – 68 т
Ag – 9500 т
Перпективная площадь
(потенциальное рудное поле) Нижнее
Локализованные ресурсы
кат. P3л Au - 13 т
Ag – 885 т
Громадинский
золото-сереброрудный узел
P3 Au – 157,5 т
Ag - 15875 т
ГДП-200, составление и подготовка к изданию листов P-56-V,VI (Балыгчанская площадь)
ВСЕГЕИ предлагается внедрить в практику оценку локализованных прогнозных ресурсов кат. Р3 на перспективных площадях, соответствующих по параметрам рудному полю, при условии наличия локализованного комплекса прямых и косвенных признаков рудоносности, на материалах отдельных рудных пересечений (прямым расчетом), а также по аналогии с известными месторождениями того же формационного (геолого-промышленного) типа при отсутствии подтверждающих горных выработок. В этом случае их рекомендуется помечать как P3Л (локализованные)
На приведенном примере показаны варианты отображения одних и тех же прогнозных ресурсов категории P3 в традиционном нелокализованном варианте (в пределах Громадинского золото-сереброрудного узла) или локализованных перспективных площадях ранга потенциальных рудных полей (Верхнее, Нижнее)

## Slide 24
Предложения к Положению о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые), ФГБУ «ВСЕГЕИ», 2021 г.

## Slide 25
Изученность территории Российской Федерации ГС-50 и ГК-200/2

## Slide 26
Нормативно-методические документы для ГСР-50 и -25 подготовленные ВСЕГЕИ

## Slide 27
включить в раздел «Региональное геологическое изучение недр» мероприятия по геологическому доизучению площадей и геолого-минерагеническому картированию м-ба 1:50 000 и -25, за счет средств ВМСБ, направляемых государством в настоящее время на поиски и закрепить за этим масштабным уровнем количество оцененных участков недр с ресурсами Р1 и Р2;
сохранить за среднемасштабным уровнем ГДП-200 показатель, характеризующий прирост геологической изученности в тысячах квадратных километров;
переименовать раздел VI Стратегии и дать ему название в соответствии с Законом о Недрах «Региональное геологическое изучение недр». Сегодня это звучит как «Региональные и тематические геологические исследования»;
Предложения ВСЕГЕИ к новой редакции
Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года

## Slide 28
включить в раздел VI работы по сводному и обзорному геологическому картографированию территории Российской Федерации и ее континентального шельфа; геолого-геофизическое изучение, Арктики, Антарктики и архипелага Шпицберген, которые здесь полностью отсутствуют;
предусмотреть мониторинг Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 (248 номенклатурных листов) на основе постоянно обновляемых геологических данных и знаний, в рамках единой геолого-картографической модели;
Предложения ВСЕГЕИ к новой редакции
Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года

## Slide 29
учесть в новой редакции Стратегии более тесную координацию региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ с региональными гидрогеологическими съемками и региональными работами на нефть и газ. ВСЕГЕИ давно в инициативном порядке предлагает при производстве региональных работ на нефть и газ увеличить длину сейсмической записи, что практически не потребует дополнительных затрат, и при этом с учетом больших объемов МОВ ОГТ даст дополнительную информацию о глубинном строении территории страны;
- предусмотреть в рамках тематических и опытно-методических работ, связанных с региональным геологическим изучением недр, развитие единой цифровой технологии всех этапов: сводного и обзорного, мелко-, средне- и крупномасштабного регионального геологического изучения недр, от поля до публикации их в сети Интернет на основе отечественного программного обеспечения.
Предложения ВСЕГЕИ к новой редакции
Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года

## Slide 30
Благодарю за внимание!