## Slide 1
Отечественная система ГИС «INTEGRO».
Возможности использования в решении задач геологического изучения недр, перспективы развития.
Черемисина Е.Н.,
Финкельштейн М.Я.,
Любимова А.В.
ФГБУ «ВНИГНИ»

## Slide 2
Подготовка геоинформационной основы для проведения исследований
Прогнозно-диагностические задачи
Обработка потенциальных полей
Геологическое картопостроение
Моделирование глубинного геологического строения
Базовый блок
Блок «Прогноз»
Блок «Геофизика»
Блок «Геолкарта»
Блок «3D»
Подготовка геоинформационной основы для проведения исследований
Прогнозно-диагностические задачи
Обработка потенциальных полей
Геологическое картопостроение
Моделирование глубинного геологического строения
Базовый блок
Блок «Прогноз»
Блок «Геофизика»
Блок «Геолкарта»
Блок «3D»
Блок «Скважины»
Представление и обработка данных по скважинам
ГИС INTEGRO - геоинформационная платформа для научных исследований и технологических проектов в геологии и геофизике

## Slide 3
Визуализация геоданных в 1D/2D/3D
Ввод и редактирование векторных данных
Картографическая привязка растров и векторов
Пространственный анализ векторов и поверхностей
Оформление и печать картографических материалов
ArcGIS
INTEGRO
Инструменты для подготовки и оформления геологических карт по требованиям НРС Роснедра
Многооконный интерфейс с синхронизацией изображений по плоскости и по глубине
Расширенный блок решения прогнозно-диагностических задач
Аналитический аппарат обработки гравимагнитных данных
Построение и обработка объемных моделей (кубов)
Загрузка специализированных форматов (SEGY, LAS)
Работа с данными по скважинам
Построение объемных моделей по комплексу геолого-геофизических данных
Возможности ГИС INTEGRO
для решения геолого-геофизических задач
Тематическая обработка
Цифровая картография

## Slide 4
Стандартные форматы векторных и растровых данных, а также поддержка специализированных отраслевых стандартов и форматов
Наличие интерфейсов с распространенными ГИСами (ArcGIS, MapInfo, ГИС Панорама)
Полный набор необходимых инструментов для картографических работ
Возможность выполнения картографических и аналитических работ внутри одной платформы
Тематические модули, ориентированные на задачи обработки и анализа геолого-геофизических данных
Многооконный интерфейс с синхронизацией 1D/2D/3D данных в одном ГИС-проекте, наличие 64-разрядной версии
Простота установки, служба поддержки пользователей
Основные преимущества ГИС INTEGRO

## Slide 5
Функциональные возможности ГИС INTEGRO для решения прикладных геологических задач
Подготовка информационной базы для геолого-геофизических исследований:
  оцифровка и координатная привязка карт, разрезов, каротажных диаграмм и др.;
  создание цифровых моделей рельефа, подключение и обработка спектрозональных космоснимков
  создание увязанных массивов данных для обработки и интерпретации (карт, профилей, скважин, 2D/3D моделей и др.)
Обработка 2D/3D массивов геолого-геофизических данных:
  аналитическая обработка гравимагнитных полей
  решение прямых и обратных задач геофизики на разрезе, в плоскости и в 3D
  анализ данных бурения, геологических карт и схем, сейсморазведки, электроразведки и потенциальных полей для создание 3D геологических моделей по комплексу геолого-геофизических данных
Прогноз нефтегазоносности:
  прогнозно-диагностические исследования: региональный прогноз нефтегазоперспективности, выделение перспективных территорий и пр.;
Интернет-публикация, оформление и печать материалов:
  печать широкоформатных картографических материалов
  публикация веб-сервисов и подключение к опубликованным интернет-ресурсам
  подготовка пакетов данных для Федерального Агентства по недропользованию

## Slide 6
Векторные форматы:
рабочий формат – shp ESRI
чтение - sxf, dxf, e00, gen, json, geojson, gpx, gml, kml, mif, tab, sp1, uko, ukooa
Базы геоданных (чтение): PosgreSQL, GDB ESRI
Растровые: tiff, gif, jpeg, png, bmp
Сеточные (гриды):
рабочий формат - pgrid
чтение - asc (Arc/Info ASCII Grid), dem (USGS Ascii DEM), grd (Surfer), adf (Arc/Info Binary Grid), img (ADRG Image), jp2/prf/x-dem (PHOTOMOD), sid (MrSID)
Сейсмика: sgy, segy
Каротаж: las
Текстовые: рабочий формат – tld
ГИС INTEGRO: работа с геоданными в привычной концепции с использованием отраслевых стандартов и форматов

## Slide 7
С ArcGIS:
Конвертер проектов ArcGIS <> IG
Чтение/запись параметров проекции в формат *.PRJ ESRI
Чтение данных в формате GDB
С MapInfo:
Чтение TAB и MIF/MID с возможностью стилевого оформления и подписей по атрибутам
Конвертер TAB и MIF/MID в SHP
C ГИС Панорама:
Чтение SXF с возможностью стилевого оформления и создания динамических подписей по атрибутам
Технология перевода топокарт из ГИС Панорама с полным сохранением оформления
ГИС INTEGRO: Интеграция с ArcGIS и другими ГИС-пакетами

## Slide 8
Единый ГИС-проект по количественной оценке ресурсов углеводородов на региональном и федеральном уровнях:
- Сейсмическая и буровая изученность территории
- Месторождения и НГП-структуры
- Нефтегазогеологическое районирование
- Банк эталонов и массив геолого-геофизической информации по ним
- Начальные суммарные ресурсы УВ в границах элементов НГГР
- Ретроспективные материалы количественной оценки УВ 2009 – 2012 г.г.
Интернет-приложение
Настольное приложение
В работе участвуют 9 организаций - соисполнителей: ФГБУ «ВНИИОкеангеология, ФАУ «ЗапСибНИИГГ», ИНГГ СО РАН, АО «НВНИИГГ», АО «СНИИГГиМС», АО «ВНИГРИ», НАО «СибНАЦ», Новосибирский и Санкт-Петербургский филиалы ВНИГНИ
Подготовка ГИС-проектов для геолого-геофизических исследований на базе ГИС INTEGRO (базовый блок)
Примеры готовых решений:

## Slide 9
Подготовка ГИС-проектов
для геолого-геофизических исследований на базе ГИС INTEGRO (базовый блок)
Подготовка и ведение картографической основы для выполнения работ в масштабах от 1:5000000 до 1:200000, а также 1:100000 и детальнее (с запросом материалов из картографического фонда):
ГИС-пакеты по территориям федеральных округов на базе единой унифицированной картографической основы масштабного ряда 1:5000000 – 1:2500000 – 1:1000000 – 1:200000 – 1:100000 в среде ГИС INTEGRO
Веб-сервисы (WMS/WFS) для удаленного использования картографической основы и других ресурсов в своих ГИС-проектах
Уже готовы:
Дальневосточный (М 1:1000000), Приволжский (1:1000000 – 1:200000), Северо-Западный (1:1000000), Сибирский (1:1000000), Уральский (1:1000000), Центральный (1:1000000 – 1:25000), территория п-ова Крым (1:1000000 – 1:200000)

## Slide 10
ГИС INTEGRO (базовый блок): переход на ГСК-2011
Пулково-42
ГСК-2011 (ГОСТ 32453-2017)

## Slide 11
Автоматическая загрузка всех компонентов комплекта листов ГГК-1000 и 200, выполненных по стандартам НРС Роснедра
Использование эталонной базы знаков ВСЕГЕИ при оформлении геологических карт
Формирование и редактирование индексов с использованием правил форматирования ВСЕГЕИ
Автоматическая генерация всех элементов макета геолкарты с учетом рекомендаций НРС Роснедра по подготовке к изданию комплектов ГГК (масштабная линейка, стратиграфическая колонка, зональная легенда)
Рекомендовано Бюро Научно-редакционного совета Роснедр для практического использования при ГСР-200, создании Госгеолкарт-200/2 и 1000/3, а также предоставления окончательных материалов к изданию в НРС Роснедра (Протокол №37 от 20.11.2014).
Возможности ГИС INTEGRO для геологического картопостроения (блок «Геолкарта»)
11

## Slide 12
Возможности ГИС INTEGRO Блок «Скважина»
Визуализация и обработка любых данных по скважинам в
одномерном, двумерном и
трехмерном виде с учетом инклинометрии

## Slide 13
Возможности ГИС INTEGRO Блок «Скважина»
Совместное отображение поверхностей разрезов и скважин
в одной трехмерной сцене

## Slide 14
Возможности ГИС INTEGRO Блок «Скважина»
Пример корреляции с границами корреляции и прослеживанием опорного пласта

## Slide 15
Позволяет решать задачи подготовки геофизической основы, изучения глубинного строения, построения физико-геологических моделей, пополнения признакового пространства для комплексного прогноза
Аналитическое обеспечение обработки потенциальных полей в ГИС INTEGRO (Блок «Геофизика»)
Решение прямых и обратных задач на плоскости и в объеме
Прямые задачи 3D среда – 2D поле (гравиметрия, магнитометрия)
Обратные задачи 2D поле – 3D среда (гравиметрия, магнитометрия, подбор плотностей)
Прямые и обратные задачи грави- и магнитометрии для блоково-слоистой 2D среды
Исходные данные: цифровые модели полей, интерполяция оцифрованных изолиний поля, интерполяция каталогов съемки
Обработка полей и сечений
Корреляционно-спектральный анализ
Разделение на компоненты (фильтрация и аналитическое продолжение полей)
Обнаружение аномалий на фоне случайных помех
Характеристики в скользящем окне
Зондирование

## Slide 16
Прямая 3D задача – расчет 2D поля по 3D модели среды
Обратная 3D задача – расчет 3D модели среды по значениям 2D поля (решается неоднозначно)
Результат решения обратной 3D задачи гравиметрии
с разными параметрами
Возможности ГИС INTEGRO для трехмерного моделирования (Блок «3D»)

## Slide 17
Инструментарий для изменения геометрии 3D слоистой модели (трехмерное редактирование поверхностей)
Инструментарий для добавления 3D в плотностную модель объектов аномальной плотности
Возможности ГИС INTEGRO для трехмерного моделирования (Блок «3D»)

## Slide 18
Монтажный метод
Подбор геометрии тел с известной аномальной плотностью для создания адекватной 3D модели в соответствии с наблюденным гравитационным полем
Возможности ГИС INTEGRO для трехмерного моделирования (Блок «3D»)

## Slide 19
Особенности комплексирования геолого-геофизической
информации в региональных исследованиях
на нефть и газ на базе ГИС INTEGRO
Используется информация различной локализации(сейсмические и геоэлектрические 2D профиля, скважинные данные, геологические карты, структуро-тектонические схемы, результаты площадных грави-магнитных исследований)
В процессе построения комплексной модели идет непрерывное уточнение методных моделей за счет привлечения информации, полученной другими методами
Моделирование ведется с различной детальностью для верхней и нижней частей разреза
Результатом является трехмерная физико-геологическая модель территории, согласованная со всеми исходными данными
Моделирование происходит в рамках одного программного пакета ГИС INTEGRO
Построенные физико-геологические модели могут быть использованы в прогнозных исследованиях на различные виды полезных ископаемых, а также при планировании проведения геолого-разведочных работ.

## Slide 20
Методика комплексирования разнометодных данных в региональных исследованиях на нефть и газ
Сейсмические профили
МОВ-ОГТ-2D
Электроразведка МТЗ по линиям сейсмических профилей
Матрицы гравитационного поля м-б 1:200000-1:1000000
Матрицы магнитного поля м-б 1:200000-1:1000000
Структурные поверхности региональной модели
Структурно-тектоническая схема на основе районирования потенциальных полей
3D модели избыточной плотности и намагниченности
3D региональная глубинная плотностная модель отвечающая наблюденному гравитационно-му полю
Модельное гравитационное поле от верхней части разреза
Предварительные структурные карты сейсмических горизонтов осадочного чехла с опорой на границы плотностной региональной модели
Предварительные структурные глубинные поверхности региональной модели
3D региональная слоисто-неоднород-ная плотностная модель осадочного чехла
Расчет плотности по скорости на сейсмических профилях
Уточненная 3D скоростная модель осадочного чехла
Уточненные структурные карты горизонтов осадочного чехла
Результаты
Особенности комплексирования геолого-геофизической информации
Объемная физико-геологическая модель верхней части разреза
Ретроспективные результаты исследований на глубинных профилях (ГСЗ, глубинное МОВ-ОГТ, МТЗ)
Входная
информация
Уточнение скоростной модели по данным МТЗ
9
2
3
4
5
6
7
8
1
ГГК 1:1000000 и записки к ним

## Slide 21
Структурные карты горизонтов земной коры, рифея и палеозоя комплексной геолого-геофизической 3D модели Енисей-Хатангского регионального прогиба с интрузивными телами

## Slide 22
Структурные карты сейсмических горизонтов осадочного чехла комплексной геолого-геофизической 3D модели
Енисей-Хатангского регионального прогиба
Слои (сверху вниз)
Кровля яковлевской свиты (K1jak)
Подошва суходудинской свиты (K1sd)
Подошва нижнесиговской свиты (J3nsig)
Кровля вымской свиты (J2vm)
Подошва зимней свиты (J1zm)
Подошва триасовых отложений
Кровля рифея
Кровля фундамента

## Slide 23
а
б
в
г
г/см3
г/см3
Плотностной 3D модели земной коры
Средне- Нижневолжской НГО
а – структурная основа; б – базовая градиентно-слоистая плотностная модель; в – избыточная модель; г – суммарная модель. Цифры на рисунке: 1 – кровля PZ; 2 – кровля солей (P1k); 3 – подошва солей (P1ar); 4 – подошва PZ; 5 – кровля AR-PR; 6 – кровля нижней коры; 7 – подошва земной коры

## Slide 24
2015
2016
2017
2018
2019
ИГЕМ, Институт геологии Карельского НЦ РАН, ИНГГ СО РАН, ФИЦ Южный НЦ РАН, МГУ, НГУ, МГРИ-МГГРУ, РГУ нефти и газа, Саратовский ГУ, СОГУ, Санкт-Петербургский и Уральский ГГУ, Университет «Дубна»
АО Амургеология, СНИИГГиМС, «Урангео», OOO «Байкал Недра Гео», ООО «Газпром недра», ООО «СК Русвьетпетро», ЗАО МиМГО, ООО ГеолНерудПроект, ИП Краснов Дмитрий
463
410
233
157
85
ГИС INTEGRO: итоги внедрения в отраслевые работы
640
2020
2022
2021
869
1005
Федеральное агентство по недропользованию, Управление нефти, газа, подземных вод и сооружений, Департаменты природных ресурсов и экологии Ивановской области, ДФО, Свердловской области
ВНИГНИ, ВНИИОкеангеология, ЗапСибНИИГГ, ВИМС, Территориальные геологические фонды

## Slide 25
ГИС INTEGRO: решенные задачи
Управление нефти, газа, подземных вод и сооружений РОСНЕДРА Оперативный анализ информации по основным аспектам воспроизводства и освоения МСБ УВС РФ/
ВНИГНИ
  Решение задач геологического моделирования по комплексу геолого-геофизических данных (Предуральский прогиб, Енисей-Хатангская НГО, региональные объекты ГРР)
  Проектирование, согласование и подготовка схем региональных объектов ГРР
  Работы по цифровой картографии (привязка, оцифровка, создание карт)
  Формирование настольных ГИС-проектов с результатами работ по объектам региональных ГРР
ВСЕГЕИ
  Создание авторского макета издательского комплекта листа R-41-XXX (Усть-Kapa)
  Построение трехмерной модели на тестовом участке листа О-36-I по скважинным данным
ВИМС Подготовка ГИС-проектов, прогноз на вольфрамовое оруденение на Сихоте-Алиньской площади

## Slide 26
ГИС INTEGRO: решенные задачи
ЗАПСИБНИИГГ Совместная интерпретация сейсмики и потенциальных полей Районы работ: п-ов Гыдан, Ямал, Мессояхская гряда, юг Тюменской области
БайкалНедраГео Поисково-разведочные работы на месторождениях
Гидроспецгеология Создание комплектов гидрогеологических карт масштаба 1: 1 000 000 и масштаба 1:200 000
ТФГИ (Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский федеральные округа)
  Построение контуров участков по координатам, представленным в документах, перечнях и запросах.
  Проверка технических ошибок в координатах участков, представленных в табличном виде.
  Оцифровка контуров объектов (участков, месторождений, контуров подсчета запасов и пр.) с растровых карт и схем.
  Уточнение контуров участков, полученных ранее на основе оцифровки ретроспективных материалов.
  Подготовка схем участков и таблиц координат контуров.
  Перевод координат в ГСК-2011
Саратовский национальный исследовательский ГУ
  Проведении занятий по специализированным курсам
  Проведении учебных полевых практик по геологическому картированию

## Slide 27
ГИС INTEGRO: перспективы развития
Создание отраслевого образовательного центра по внедрению и сопровождению ГИС INTEGRO. Совместно с ФГБУ ВСЕГЕИ и НРС Роснедра, сопровождение подготовки авторских цифровых макетов листов карт масштаба 1 : 200 000 и 1 : 1 000 000 в среде ГИС INTEGRO к сдаче в НРС Роснедра.
Развитие возможностей базового (картографического) блока ГИС INTEGRO. Модернизация инструментария для цифровой картографии, расширение возможностей для комплексной визуализации геолого-геофизических данных по результатам расширенной апробации в организациях отрасли. Создание совместно с ФГБУ ВСЕГЕИ сопряжения ГИС INTEGRO с технологией использования мобильных устройств при проведении ГРР Sherpa.
Развитие программно-технологических средств комплексной трехмерной интерпретации геолого-геофизических данных для более полного замещения импортного программного продукта Oasis montaj. Совместно с ФГБУ ВСЕГЕИ создать в ГИС INTEGRO блок для обработки первичных профильных данных.
Создание кроссплатформенной версии ГИС INTEGRO, включая работу на российских операционных системах и системах с открытым кодом.

## Slide 28
Нормативно-методическое основание для использования
Сделано:
Свидетельство о государственной регистрации программы в Реестре программ для ЭВМ № 2017660220 от 19.09.2017
Номер 4302 в Реестре российского программного обеспечения (Минкомсвязь). Дата регистрации – 29.03.2018

## Slide 29
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!