## Slide 1
Министерство природных ресурсов и экологии
Российской федерации
Федеральное агентство по недропользованию
Федеральное государственное унитарное предприятие
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
(ФГУП ЦНИГРИ)
А.И.Иванов, А.И.Черных, С.С.Вартанян, В.В.Кузнецов, А.Г.Волчков
Состояние и основные направления развития
минерально-сырьевой базы
благородных и цветных металлов
в Российской Федерации
27 сентября 2017 г.
г. Сочи

## Slide 2
Основные месторождения, распределение запасов
золота по федеральным округам и положение приоритетных
для проведения ГРР золотоносных металлогенических зон
и рудных районов Российской Федерации
1 – крупность месторождения: а – весьма крупные, б – крупные, в – средние, г – мелкие; 2 – приоритетность металлогенических зон и рудных районов по прогнозным ресурсам золота (от высших к низшим); количество запасов по федеральным округам показано в таблицах (З – коренные, К – комплексные, Р – россыпные)

## Slide 3
Запасы, тыс. т |  |  | 
Категории (количество месторождений): | АВС1 | С2 | АВС1С2
Золоторудные собственные (383) | 5,502 | 4261 | 9,763
Россыпные (5340) | 1,029 | 0,159 | 1,189
Комплексные (медные, никелевые и др. – 171) | 2,050 | 1,539 | 3,589
Общие (5894) | 8,581 | 5,960 | 14,541
Распределенный фонд запасов, % |  |  | 
Золоторудные собственные | 61,1 | 74,5 | 67,0*
Россыпные | 50,7 | 63,7 | 52,3
Комплексные | 93,4 | 86,7 | 90,6
Всего | 68,0 | 77,6 | 71,9
Прогнозные ресурсы, тыс. т |  |  | 
Категории: | Р1 | Р2 | Р3
Золоторудные собственные (1117) | 5,2 | 10,4 | 24,79
Россыпные | 0,7 | 0,6 | 0,15
Общие | 5,9 | 11,0 | 24,93
* Без учета месторождения Сухой Лог (у его учетом: А+В+С1 – 88,5 %, С2 – 88,9 %, А+В+С1+С2 – 88,7 %) МЕСТО ПО ЗАПАСАМ В МИРЕ - ВТОРОЕ (после ЮАР) |  |  | 
Состояние МСБ золота России на 01.01.2017 г.

## Slide 4
Chart: Запасы золота собственно золоторудных месторождений РФ
| 2004.0 | 2005.0 | 2006.0 | 2007.0 | 2008.0 | 2009.0 | 2010.0 | 2011.0 | 2012.0 | 2013.0 | 2014.0 | 2015.0 | 2016.0
 | 2674.1 | 2692.3 | 3774.1 | 4358.2 | 4654.9 | 4809 | 4843.5 | 4815.1 | 4816 | 4831.2 | 4889.6 | 5045.3 | 5502.3
 | 1640.1 | 1894 | 1980.3 | 2381.1 | 2253.7 | 2770.5 | 2983.8 | 3110.4 | 3293.7 | 3447.3 | 3695.1 | 3938.1 | 4261
 | 4314.2 | 4586.3 | 5754.4 | 6739.3 | 6908.6 | 7579.5 | 7827.3 | 7925.5 | 8109.7 | 8278.5 | 8584.7 | 8983.4 | 9763.3
АВС1
С2
АВС1С2

## Slide 5
Chart: Запасы золота комплексных золоторудных месторождений РФ
| 2004.0 | 2005.0 | 2006.0 | 2007.0 | 2008.0 | 2009.0 | 2010.0 | 2011.0 | 2012.0 | 2013.0 | 2014.0 | 2015.0 | 2016.0
 | 1732 | 1708.9 | 1885.6 | 1935.6 | 2006.4 | 1972.3 | 1986.6 | 2150.8 | 2119.6 | 2123.9 | 2041.9 | 2061 | 2050
 | 668.5 | 718.9 | 750.1 | 859.4 | 934.1 | 1051.3 | 1080.9 | 1142.8 | 1250.5 | 1258.5 | 1275.9 | 1562.1 | 1539.3
 | 2400.5 | 2427.8 | 2635.7 | 2795 | 2940.5 | 3023.6 | 3067.5 | 3293.6 | 3370.1 | 3382.4 | 3317.8 | 3623.1 | 3589.3
АВС1
С2
АВС1С2

## Slide 6
Chart: Запасы золота россыпных месторождений РФ
| 2004.0 | 2005.0 | 2006.0 | 2007.0 | 2008.0 | 2009.0 | 2010.0 | 2011.0 | 2012.0 | 2013.0 | 2014.0 | 2015.0 | 2016.0
 | 1310 | 1276 | 1258.2 | 1225.3 | 1177.9 | 1199.3 | 1151.9 | 1132.1 | 1111.7 | 1098.2 | 1074.7 | 1053.2 | 1029.5
 | 126.1 | 127.6 | 140.5 | 147.9 | 152.2 | 151.4 | 152.7 | 153.4 | 153.9 | 154.4 | 156.7 | 157.5 | 159.7
 | 1436.1 | 1403.6 | 1398.7 | 1373.2 | 1330.1 | 1350.7 | 1304.6 | 1285.5 | 1265.6 | 1252.6 | 1231.4 | 1210.7 | 1189.2
АВС1
С2
АВС1С2

## Slide 7
Chart: Запасы АВС1С2 золота собственно золоторудных, комплексных и россыпных месторождений золота в РФ
| 2004.0 | 2005.0 | 2006.0 | 2007.0 | 2008.0 | 2009.0 | 2010.0 | 2011.0 | 2012.0 | 2013.0 | 2014.0 | 2015.0 | 2016.0
 | 4314.2 | 4586.3 | 5754.4 | 6739.3 | 6908.6 | 7579.5 | 7827.3 | 7925.5 | 8109.7 | 8278.5 | 8584.7 | 8983.4 | 9763.3
 | 2400.5 | 2427.8 | 2635.7 | 2795 | 2940.5 | 3023.6 | 3067.5 | 3293.6 | 3370.1 | 3382.4 | 3317.8 | 3623.1 | 3589.3
 | 1436.1 | 1403.6 | 1398.7 | 1373.2 | 1330.1 | 1350.7 | 1304.6 | 1285.5 | 1265.6 | 1252.6 | 1231.4 | 1210.7 | 1189.2
Собственно золоторудные
Комплексные
Россыпные

## Slide 8
Новые
Старые
Chart: 
| 2005.0 | 2006.0 | 2007.0 | 2008.0 | 2009.0 | 2010.0 | 2011.0 | 2012.0 | 2013.0 | 2014.0 | 2015.0 | 2016.0
 | 277 | 1370.1 | 923.5 | 181.4 | 426.8 | -89 | -74 | -187.8 | 14.2 | 127.4 | 175.3 | 421.2
 | 0 | 0 | 260.9 | 111 | 305.7 | 355.3 | 377.7 | 428.6 | 153.6 | 92.9 | 511.3 | 304
Прирост суммарных запасов АВС1 + С2 по новым (впервые поставленным на баланс) и старым месторождениям (доразведка)
Наталка
Вернинское

## Slide 9
Chart: Суммарные добыча и производство золота из золоторудных и россыпных месторождений в РФ, среднее извлечение золота (%)
| 2004.0 | 2005.0 | 2006.0 | 2007.0 | 2008.0 | 2009.0 | 2010.0 | 2011.0 | 2012.0 | 2013.0 | 2014.0 | 2015.0 | 2016.0
 | 199.3 | 185.9 | 212.8 | 198.8 | 187 | 238.5 | 256.5 | 262.2 | 284.6 | 324.4 | 311.7 | 286.6 | 323.7
 | 158.9 | 152.1 | 147.6 | 144.9 | 163.9 | 178.3 | 176.4 | 188.7 | 199.8 | 215.7 | 232.2 | 232.3 | 238.8
Производство
золота из руд-
ных и россыпных
месторожде-
ний, т
Среднее извлечение золота за период 2004-2016 гг. составило 74,8 %,
В том числе в рудных месторождениях – 68,3 %

## Slide 10
Анализ состояния прогнозных ресурсов золота:
Расчет коэффициентов перевода (К.П.) прогнозных ресурсов низших категорий в высшие и в запасы:
К.П. Р3 в Р2 = 0,4;
К.П. Р2 в Р1 = 0,6;
К.П. Р1 в С2 = 0,7.
2. Пересчет прогнозных ресурсов Кадастра в условные запасы С2 с разделением объектов на три группы по величине условных запасов:
более 20 т;
10 - 20 т;
менее 10 т.
3. Расчет коэффициентов успешности проектов (получен Ку = 0,5) и коэффициента востребованности объектов различной величины при лицензировании (1 : 0,5 : 0,6).
4. Пересчет Кадастра (включая количество объектов) в условных запасах С2.

## Slide 11
Показатели | Всего | В том числе по группам по потенциальным запасам |  |  | 
 |  | Более 20 т | Менее 20 т, в том числе: |  | 
 |  |  | 10 – 20 т | Менее 10 т | Всего менее 20 т
Всего С2 условные (ожидаемые балансовые запасы), т | 2602* | 1579 | 446 | 577 | 1023
Количество объектов, шт. | 187 | 37 | 35 | 115 | 150
Условные С2 в нераспределенном фонде недр, т | 1715 | 1011 | 312 | 392 | 704
Условные С2 в распределенном фонде недр, т | 887 | 568 | 134 | 185 | 319
Итого объектов в НРФН, шт. | 124 | 22** | 25 | 77 | 102
Итого объектов в РФН, шт | 63 | 15 | 10 | 38 | 48
Ожидаемых запасов и количества потенциально-промышленных объектов
*При коэффициенте добычи 1,76 % годовая добыча составит:
2602 т х 0,0176 = 45,8 т (списание с баланса) х 0,74 (извлечение) = 34 т.
Срок полной добычи: 2602 т : 45,8 = 56 лет.

## Slide 12
Chart: Млн. руб.
| 2005.0 | 2006.0 | 2007.0 | 2008.0 | 2009.0 | 2010.0 | 2011.0 | 2012.0 | 2013.0 | 2014.0 | 2015.0 | 2016.0 | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0
 | 1536.5 | 2279.5 | 2291.9 | 2567.6 | 1919.9 | 1856 | 1783.6 | 2467.6 | 3891.6 | 5277 | 3662 | 3605 | 3916 | 3074 | 3161 | 2157
 | 4216.3293 | 5639.8928 | 5202.3602 | 5209.7692 | 3438.8758 | 3055.5328 | 2699.3388 | 3519.8107 | 5208.3124 | 6634.5315 | 4134.398 | 3605 | 3765.3846 | 2842.0858 | 2810.1175 | 1843.8126
Тренды (линейный и с осреднением)
финансирования с учетом инфляции
Фактическое
Пересчитанное с учетом инфляции
Финансирование ГРР за средства федерального
бюджета на золото в 2005 – 2020 гг.

## Slide 13
Chart: 
| 2005.0 | 2006.0 | 2007.0 | 2008.0 | 2009.0 | 2010.0 | 2011.0 | 2012.0 | 2013.0 | 2014.0 | 2015.0 | 2016.0 | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0
 | 1.4065 | 2.408 | 4.1674 | 5.4945 | 3.3439 | 2.948 | 3.1114 | 4.6592 | 8.6766 | 14.5276 | 8.4478 | 16.5872 | 9.9 | 9.8 | 10.3 | 10.3
 | 3.8539 | 5.9478 | 9.46 | 11.1538 | 5.9857 | 4.8643 | 4.6982 | 6.6627 | 11.6266 | 18.3048 | 9.546 | 16.5872 | 10.296 | 10.584 | 11.536 | 12.051
Стоимость подготовки прогнозных ресурсов Р1+0,6 Р2
(млн. руб./т) фактическая (синим и оранжевым цветом)
и с учетом накопленной инфляции (желтым цветом)

## Slide 14
Chart: Количество подготовленных в результате ГРР по ФБ условных запасов С2 усл = (Р1+0,6*Р2)*0,7 (в 2017-2020 г. - расчетная)
| 2005.0 | 2006.0 | 2007.0 | 2008.0 | 2009.0 | 2010.0 | 2011.0 | 2012.0 | 2013.0 | 2014.0 | 2015.0 | 2016.0 | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0
 | 398.6647 | 430.8808 | 496.6757 | 546.273 | 616.9333 | 495.1473 | 537.432 | 310.954 | 476.6627 | 336.462 | 475.433 | 277.592 | 283.2277 | 219.7763 | 136.0234 | 175.7369

## Slide 16
Chart: 
| 2012.0 | 2013.0 | 2014.0 | 2015.0 | 2016.0 | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0
план | 1873.7225 | 3435.1578 | 5290.1431 | 7758.8765 | 10058.8292 | 12405.8894 | 15121.7732 | 16110.2209 | 17153.5494
факт | 2467.6 | 3891.6 | 5277 | 3662 | 3605 | 3916 | 3074 | 3161 | 2157
по ТПИ | 2463.3829 | 4482.5375 | 6604.2146 | 10046.1933 | 13699.1195 | 19114.9943 | 19990.9842 | 21297.712 | 22676.9924
Желтый - необходимое общее финансирование ТПИ
Голубой - плановое финансирование Au
Красный - фактическое Au
Млн. руб.
Необходимое финансирование ГРР ранних стадий
на золото и группу ТПИ для обеспечения подготовки
запасов с целью обеспечения производства золота из
минеральных ресурсов 300 т на долгую перспективу

## Slide 17
Металлогенические провинции Сибири и Востока России
с золоторудными месторождениями в углеродистых терригенных и карбонатно-терригенных отложениях
1 – металлогенические провинции и их названия; 2–6 – рудно-формационные типы месторождений: 2 – золотокварцевый, 3 – золотосульфидно-кварцевый, 4 – золото(мышьяковисто)-сульфидный, 5 – золотосеребряный, 6 – золотосурьмяный; 7 – класс месторождений по запасам: а – уникальные, б – крупные, в – средние, г – мелкие; 8 – лицензионные площади поисковых работ ФГУП ЦНИГРИ в 2013–2015 гг.

## Slide 18
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
Федеральное государственное унитарное предприятие
Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт
цветных и благородных металлов
(ФГУП ЦНИГРИ)
ЭКСПРЕССНАЯ МЕТОДИКА ПОИСКОВ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В СЛОЖНЫХ ГОРНО-ТАЕЖНЫХ ЛАНДШАФТАХ
(проект методических рекомендаций)
Составитель: А.И. Иванов

## Slide 19
В последние годы ФГУП ЦНИГРИ
значительные усилия сосредо-
точило на совершенствовании
методики поисков золота в сло-
жных ландшафтных и геологи-
ческих обстановках. В резуль-
тате обоснованы и
апробированы новые методы
прогноза и поисков, усовершен-
ствована «Методика поисков в
сложных ландшафтных усло-
виях», успешно примененная в
Енисейской, Байкало-Патомской,
Верхояно-Колымской и
Алданской провинциях.
В результате выявлены новые
рудопроявления и локализованы
перспективные участки для
продолжения геологоразведо-
чных работ на «закрытых» тер-
риториях, где ранее традицион-
ными методами золотое
оруденение не было выявлено.

## Slide 20
Космоснимки типичных ландшафтов Бодайбинского р.р. Зеленое и буроватое - залесенные, задернованные и заболоченные склоны и водоразделы с многолетне-мерзлым мохово-гумусовым слоем.
Россыпи
золота.

## Slide 21
Залесенные, задернованные и заболоченные склоны и
водоразделы с развитием многолетней мерзлоты. Бодайбинский р.р.

## Slide 22
Вскрытая в канаве
рудная зона
Рудный делювий перекрыт несколькими
слоями дальнеприносных отложений. Бодайбинский р.р.
Дальнеприносной
делювий
Рудный
делювий

## Slide 23
Перекрытие рудного делювия (рыже-бурый)
дальнеприносным делювием. Светловское рудное поле,
Рудная зона Дорожная.
Ширина предварительно-
пройденной канавы для
снятия мохово-гумусового
слоя и оттайки
Информативный
слой делювия
(рудный)
Дальнеприносной
делювий

## Slide 24
Крупноглыбовые курумники.
Аройское рудное поле, Восточный Саян
Бульдозерная канава для вскрытия
слоя информативного делювия

## Slide 25
Бульдозерная канава для вскрытия слоя информативного
делювия (вскрывает слой делювия с рудными обломками)
Слой дальнеприносного делювия
(«сыпун»)

## Slide 26
Перекрытие рудного делювия (рыже-бурый)
дальнеприносным делювием. Аройское рудное поле, Восточный Саян
Рудный делювий
Дальнеприносной делювий

## Slide 27
Мало-Конкудерская площадь – типовые условия поисков.
Байкало-Патомская провинция

## Slide 28
Типовой разрез делювиальных отложений –
верхний слой представлен дальнеприносным «сыпуном».
Мало-Конкудерская площадь
Делювиальный
дальнеприносной «сыпун»
Дальнеприносной
слой делювия № 2
Шурф

## Slide 29
Перекрытие информативного слоя делювия дальнеприносным делювием. Рудная зона № 1, Мало-Конкудерская площадь,
Байкало-Патомская провинция
Делювиальный
дальнеприносной «сыпун»
Информативный
слой делювия

## Slide 30
Типовые ландшафтные условия Енисейского кряжа
(космоснимок)
Россыпи золота

## Slide 31
Типовые ландшафтные условия Забайкалья
(космоснимок)
Россыпи золота

## Slide 32
Типовые ландшафтные условия Амурской области
(космоснимок)
Россыпи золота

## Slide 33
Типовые ландшафтные условия Магаданской области
(космоснимок)

## Slide 34
Карта размещения металлогенических зон с
месторождениями меди, свинца, цинка и апробированных прогнозных ресурсов этих металлов по федеральным округам (в тыс. т)
1 – металлогенические зоны: а – меди, б – свинца и цинка, в – меди, свинца и цинка; 2 – наиболее значимые месторождения:
а – меди, б – свинца и цинка, в – меди, свинца и цинка, находящиеся на Государственном балансе

## Slide 35
Динамика изменения запасов месторождений меди в 2004–2015 гг.

## Slide 37
Карта размещения металлогенических зон с
месторождениями меди, свинца, цинка и апробированных прогнозных ресурсов этих металлов по федеральным округам (в тыс. т)
1 – металлогенические зоны: а – меди, б – свинца и цинка, в – меди, свинца и цинка; 2 – наиболее значимые месторождения:
а – меди, б – свинца и цинка, в – меди, свинца и цинка, находящиеся на Государственном балансе

## Slide 38
Основные проблемы МСБ золота, меди, свинца, цинка:
- низкая обеспеченность запасами ряда горнодобывающих предприятий;
снижение в последние годы запасов промышленных категорий (А+Б+С1);
расположение большинства новых месторождений и перспективных
рудопроявлений преимущественно в труднодоступных районах с
неразвитой инфраструктурой;
постепенное снижение качества руд эксплуатируемых и вводимых
в строй месторождений;
усложнение условий отработки месторождений;
значительная доля наименее достоверных прогнозных ресурсов
категории Р3 в структуре прогнозных ресурсов;
- дефицит участков с прогнозными ресурсами категории Р1 и Р2 для
постановки оценочных работ;
подготовленные прогнозные ресурсы по количеству и качеству не
обеспечивают воспроизводство запасов и, соответственно, добычу уже
в обозримой перспективе.

## Slide 39
Работами ФГУП ЦНИГРИ доказана низкая эффективность традиционных методов
поисков золота в сложных ландшафтных условиях, характерных для значительной
части территории РФ, особенно в Сибирском и Дальневосточном ФО. Это
свидетельствует о недостаточной реальной поисковой изученности на золото в
целом в РФ и в конкретных регионах и, соответственно, о перспективах выявления
месторождений на уровне денудационного среза при условии применения новых
эффективных технологий прогноза и поисков.
Успешные поиски медно-колчеданных руд и «слепого» свинцово-цинкового
оруденения осуществлены с применением новых геофизических и геохимических
методов исследований на территориях, выделенных в результате специализиро-
ванных геолого-структурных, литофациальных исследований и комплексного
анализа всех геологических, геохимических и геофизических материалов.
Для расширения МСБ золота наиболее перспективными регионами являются
Верхояно-Колымская, Байкало-Патомская, Енисейская и Алданская провинции, также
регионы Южной Сибири и Урала.
Наиболее перспективными регионами для локализации площадей на меднопор-
фировое оруденение являются Нижнее Приамурье (Хабаровский край), Чукотка и
Южный Урал; на медноколчеданное и колчеданно-полиметаллическое оруденение –
Урал, Рудный Алтай, Забайкальский край, Енисейский кряж и Салаир.
Для расширения МСБ золота, меди, свинца и цинка необходимо принятие новой
стадийности ГРР с введением в действие стадии прогнозно-минерагенических работ
(ПМР) для восполнения «поискового задела» и выделения участков для поисковых
работ. Одновременно необходимо усиление финансирования ГРР ранних стадий как государством, так и недропользователями, и проведением ГРР на основе эффективных методик прогноза и поисков.

## Slide 40: Спасибо за внимание

## Slide 41
Схема размещения медно-цинково-колчеданных месторождений
Башкирского Зауралья (в пределах Западно-Магнитогорской
металлогенической зоны) с выделением потенциально перспективных колчеданоносных площадей (участков)
1–2 – постколчеданные образования: 1 – зилаирская свита, D3–C1: граувакки, песчаники, аргиллиты, алевролиты (а) и улутауская свита, D2: туфопесчаники, туфоалевролиты, туфогравелиты (б), 2 – базальт-андезибазальтовая порфиритовая формация, D2; 3–5 – колчеданоносные формации: 3 – базальт-риолитовая контрастная, D2, 4 – базальт-андезит-дацит-риолитовая непрерывная, D1–2, 5 – базальт-риолитовая контрастная, S2–D1; 6 – медно-цинково-колчеданные месторождения: а – близповерхностные и залегающие до глубины 200–250 м (1 – Камаганское, 3 – Культ-Юрт-Тау, 4 – Ново-Троицкое, 5 – Семеновское, 6 – Восточно-Семеновское, 7 – Япай, 8 – Уваряжское, 9 – Юлалы, 10 – Бакр-Тау, 11 – Таш-Тау, 12 – Горная Байкара, 13 – Туба-Каин, 14 – Балта-Тау, 15 – Майское, 23 – Бурибаевское), б – скрытые и перекрытые, залегающие на глубине 400–700 м (2 – Ново-Сибайское, 16 – Вишневское, 17 – Юбилейное, 18 – Северо-Подольское, 19 – Восточно-Подольское, 20 – Подольское, 21 – Южно-Подольское, 22 – Октябрьское, 24 – Мамбетовское); 7 – потенциально перспективные колчеданоносные площади (участки), выделенные в ходе проведения геологоразведочных работ в рамках Госзаказа: (I – Сибай-Карышкинская, II – Восточно-Богачевская, III – Новопетровская, IV – Южно-Подольская, V – Мамбетовско-Карагайская, VI – Сагитовская); 8 – главные разломы

## Slide 42
Позиция медно-порфировых месторождений и
рудопроявлений в структурно-формационных комплексах
Южного Урала
1 – мезо-кайнозойские впадины; структурно-формационные мегазоны: 2 – Предуральская, 3 – Западно-Уральская, 4 – Тагильская, 5 – Магнитогорская, 6–7 – Восточно-Уральская (структурно формационные зоны: 6 – Алапаевско-Адамовская, 7 – Ильиновско-Марииновская), 8 – Зауральская; 9 – вулканоплутонические пояса с медно-порфировыми месторождениями и рудопроявлениями, их номера на карте: 1 – Ирендыкский, D1–2, 2 – Верхнеуральский, D3–C1, 3 – Центрально-Магнитогорский, C1, 4 – Увельско-Еленовский, D3–C1, 5 – Катенинский, D3–C1, 6 – Валерьяновский, C1; 10–12 – медно-порфировые месторождения: 10 – эксплуатируемые, 11 – разведанные, 12 – отработанные; 13–14 – рудопроявления: 13 – переоцененные ФГУП ЦНИГРИ в 2016 г. по кат. P1, 14 – требующие доизучения и переоценки; 15 – основные месторождения и группы месторождений медно-цинково-колчеданного ГПТ; 16 – действующие горно-обогатительные и перерабатывающие комбинаты; 17 – граница Российской Федерации

## Slide 43
Структурно-формационное положение
месторождений и проявлений золотомедно-порфировых и сопряженных золотосеребряных руд в вулканоплутонических поясах Нижнего Приамурья
1 – неоген-четвертичные осадочные и вулканогенные формации, перекрывающие ВПП; 2–4 – формации ВПП, продуктивные на золотомедно-порфировые и золотосеребряные руды: 2 – мел-палеогеновые вулканогенные, 3 – позднемеловые плутоногенные (нижнеамурский, мяочанский, корфовский и стрельниковский комплексы), 4 – прочие позднемеловые плутоногенные; 5–8 – структурно-вещественные комплексы субстрата и рамы ВПП: 5 – ареалы распространения раннемеловых гранитоидов, 6 – терригенные (флишоидные), 7 – вулканогенные основного состава, 8 – метаморфические докембрийские (амфиболиты, гранито-гнейсы); 9 – формации Ханкайского ВПП пермского возраста; 10 – региональные разломы; 11 – границы ВПП и названия поясов: УО – Умлекано-Огоджинский, ХО – Хингано-Охотский, ЗСА – Западно-Сихотэ-Алиньский, ВСА – Восточно-Сихотэ-Алиньский; 12–13 – месторождения (а) и проявления (б): 12 – золотомедно-порфировых и 13 – золотосеребряных жильных и штокверковых руд

## Slide 44
Структурно-формационная схема районирования
юго-западной части Рудноалтайской СФЗ
1–7 – геологические формации: 1 – надрудная без расчленения, D3fm–C1, 2–5 – рудовмещающие: 2 – базальт-риолитовая кремнисто-терригенная, D2gv2–D3f1, 3 – базальтсодержащая риолитовая известково-кремнисто-терригенная, D2e–gv2, 4 – габбро-диабазовая, D3, 5 – риолит-дацитовая субвулканическая, D3, 6 – подрудная известково-терригенная метаморфизованная, O–D1, 7 – габбро-диорит-плагиогранит-гранитовая, D3–C1; 8 – границы рудных районов; 9–10 – месторождения и рудопроявления: 9 – медно-свинцово-цинково-колчеданные, 10 – свинцово-цинково-колчеданные

## Slide 45
Структурно-формационная схема районирования
северо-западной части Змеиногорского рудного района
1–7 – геологические формации: 1–4 – рудовмещающие: 1 – базальт-риолитовая кремнисто-терригенная, D2gv2–D3f1, 2–4 – базальтсодержащая риолитовая известково-кремнисто-терригенная: 2 – верхняя субформация, D2gv21, 3 – средняя субформация, D2ef–gv1, 4 – нижняя субформация, D2e–ef, 5 – габбро-диабазовая, D3, 6 – риолит-дацитовая (субвулканическая), D3, 7 – подрудная известково-терригенная метаморфизованная, O–D1; 8 – габбро-диорит-плагиогранит-гранитовая, D3–C1; 9 – границы рудных полей; 10 – границы участков; 11–12 – месторождения и рудопроявления: 11 – медно-свинцово-цинково-колчеданные, 12 – свинцово-цинково-колчедансодержащие

## Slide 46
Структурно-формационная схема районирования
Приаргунской СФЗ
1–7 – геологические формации: 1 – надрудная угленосная молассовая, K, 2–4 – рудовмещающие: 2 – вулканогенно-кремнисто-терригенная, J2–3, 3 – вулканогенно-карбонатно-терригенная, V–C, 4 – молассовая, J1–2, 5 – субвулканический гранодиорит-риолитовый комплекс, J3, 6 – гранитоиды, J2–3, 7 – гранитоиды нерасчлененные, T–P; 8 – границы рудных районов; 9–10 – месторождения (а) и рудопроявления (б): 9 – золото-серебро-полиметаллические, 10 – серебро-свинцово-цинковые

## Slide 47
Структурно-формационная схема районирования
Ангаро-Большепитской СФЗ
1–8 – геологические формации: 1–5 – отложения Тунгусикского формационного комплекса: 1 – надрудная известняково флишоидная, 2–5 – рудовмещающие, R3: 2 – вулканогенно-кремнисто-глинисто-карбонатная, 3 – вулканогенно-карбонатно-терригенная, 4 – углеродисто-терригенно-известковистая, 5 – углерод-глинисто-известковистая (латерального ряда с рудовмещающими); 6 – Отложения Сухопитского формационного комплекса (подрудные), R2, 7–8 – интрузивные: 7 – гранитовая, R3, 8 – ийолит-сиенитовая, C1; 9 – границы рудных полей; 10–12 – месторождения (а) и рудопроявления (б): 10 – колчедансодержащие цинково-свинцовые, 11 – свинцово-цинковые стратиформные, 12 – колчеданно-полиметаллические

## Slide 48
Структурно-формационная схема районирования
Салаирской СФЗ
1–8 – геологические формации: 1 – надрудная без расчленения, C1–N, 2–4 – рудовмещающие: 2 – туфогенная карбонатно-терригенная, C1san–an, 3 – вулканогенно-терригенная базальт риолитовая, C1pc, 4 – рифогенная карбонатная C1kg–gv, 5 – подрудная без расчленения, R3a– C1al, 6–8 – интрузивные: 6 – монцодиорит-сиенит-лейкогранитовая, P2–T3, 7 – габбро-долеритовая и дунит-перидотитовая, C1, 8 – гранит-плагиогранит-диоритовая и гранит-гранодиоритовая, C1, C2–3; 9 – границы рудных районов; 10–11 – месторождения (а) и рудопроявления (б): 10 – золоторудные, золотосеребряные, сереброрудные, 11 – полиметаллические и колчеданно-полиметаллические

## Slide 49: Спасибо за внимание