## Slide 1
Основные закономерности размещения рудных залежей Куранахского рудного поля.
Перспективы обнаружения оруденения Куранахского, Лебединского и Рябинового типов на Куранахском рудном поле и на других площадях Алданского щита.
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
Молчанов А.В. Терехов А.В., Шатов В.В., Леонтьев В.И.
ООО «Управляющая компания Полюс»
Лобов С.Г. Харлашин А.П., Данилов В.В., Ананин А.А.
Санкт-Петербург
2020 год

## Slide 2
Рудно-россыпные районы
Алданской золоторудной провинции
Намечена отчетливая зональ­ность в распределении производных мезозойского магматизма: Становая плутоногенная область характеризуется развитием гранитоидного магматизма, Алданский щит характеризуется проявленностью процессов щелочного и субщелочного магматизма, приведших к формированию небольших массивов, группирующихся в виде отдель­ных узлов, как в глубокометаморфизованных толщах щита, так и в пределах мезозойских угленосных впадин.
Отмечается синхронность развития магмати­ческих и тектонических процессов. Пик ак­тивности щелочного и умеренно-щелочного маг­матизма, как и максимальная интенсивность про­гибания угленосных впадин юга Алданского щита, приходятся на период поздняя юра - ранний мел. Завершение мезозойского магматизма в конце раннего мела коррелируется по времени с разви­тием мощных коллизионных процессов на юге Алданского щита, выраженных в значительных горизонтальных перемещениях блоков вдоль сдвигов и надвигов - надвигание пород Становой плутоногенной области на терригенно-осадочные отложения мезо­зойских впадин.

## Slide 4
Геологическое строение и рудоносность Центрально-Алданского рудного района
1 – Куранахское Au(Ag) (530 т золота), 2 Нижне-Якокитское Au(AgU) (43 т золота), 3 – Межсопочное AuAg, 4 – Рябиновое AuAg(Cu) (26 т золота, 56 т серебра), 5 – Лебединское AuAg(CuPbZnBi) (114 т золота), 6 – Джекондинское AuAg(CuPb) (4 т золота), 7 – Томмотское AuAg(CuPb), 8 – Самолазовское Au(AgCuPbZn) (45 т золота), 9 – Ыллымахское AuAg(CuPbZn), 10 – Минеевско-Эльконское U(MoAuAg) (200 т золота, 340 тыс. т урана), 11 – Невско-Агдинское U(AuAg), 12 – Федоровское AuAgU (28 т золота).

## Slide 5
Эльконский
золото-урановорудный узел
Рудные отвалы
зоны «Агдинская»

## Slide 6
Геологическая карта
южного фланга Эльконского золото-урановорудного узла
масштаб 1:50 000

## Slide 7
Месторождения урана в пределах Эльконского золото-урановорудного узла относятся к жильно-штокверковому типу и в структурном отношении связаны с зонами региональных разрывных нарушений, заложившихся на раннепротерозойском этапе тектоно-магматической активизации Алданского щита и претерпевших существенное преобразование, обновление на этапе мезозойской тектоно-магматической активизации региона.
Кроме того, к рудоносным структурам узла относятся и разломы сформированные собственно в мезозойское время.
Рудоносная зона «Южная»
Ширина от 1,5 до 10 метров; протяженность 25-30 км.
Простирание северо-западное; падение северо-восточное 80-85°
Зона Южная включает известные с 60-х годов месторождения – Элькокан, Элькон, Эльконское плато, Курунг, Дружное, Непроходимое, Минеевское с общими запасами урана 273 тыс. тонн, при вариации содержаний от 0,12 до 0,18 % UO3.
Золота от 130 до 180 тонн, при содержаниях от 0,6 до 2,5 г/т Au.

## Slide 8
Проекция урановорудных залежей зоны «Южная»
на продольный разрез
(центральная часть)
Урановые руды
1 –высокопродуктивные;
2-рядовые
3-бедные
4-безрудные породы
Проекция изолиний содержания золота зоны» Южная»
на продольный разрез
(центральная часть)
Содержания золота
1 – >1,5 г/т;
2 - 1,0 – 1,5 г/т
3 - 0,5 – 1,0 г/т
4 - < 0,5 г/т
Эльконский
золото-урановорудный узел

## Slide 9
Древние разломы представляют собой геологические тела, сложенные бластомилонитами и бластокатаклазитами в совокупности с жильно-шлировыми выделениями высокотемпературных кварц-альбит-микроклиновых метасоматитов и пропилитов.
Динамометаморфические породы,
слагающие региональные рудоносные структуры
(зоны: Южная, Сохсолоохская, Агдинская, Федоровская и др.)
Пропилитизированный
милонит
Псевдотахилит
Бластомилонит
Бластокатаклазит
Кварц-альбит-микроклиновый
метасоматит
Жилка калиевого пропилита в гнейсе
(кварц-эпидот-пирит-калишпат)
Рудоносная зона «Южная»

## Slide 10
Мезозойские тектонические элементы древних разломов и разломы собственно мезозойского заложения проявлены зонами катаклаза, дробления и брекчирования.
Рудная минерализация локализована в приразломных гумбеитах (пирит-карбонат-калишпатовых метасоматитах) по тектоническим брекчиям.
Рудоносные гумбеиты
(кварц-серицит-анкерит-адуляр-сульфиды)
Рудоносная зона «Сохсолоохская»
Коренные выходы золотоносных гумбеитов
(зона Медвежья)
Уран – 0,15 %
Золото- 1,0 г/т
золото – 4,7 г/т, уран– 0,06 %

## Slide 11
Содержание элементов в единицах фона
Au, U, Hg, Ag, Nb, Pb, Cu, Mo

## Slide 13
Золото-урановое месторождение «Лунное»

## Slide 14
Катаклазированные гнейсы
Золоторудные гумбеитизированные брекчии месторождение Лунное
Зона брекчирования с флюоритом

## Slide 15
Медно-золото-порфировый тип оруденения
Месторождение
Рябиновое
Запасы золота (C1+C2)
25 582 kg
Месторождение
«НОВОЕ»

## Slide 16
Геологическая карта
Рябинового рудного поля
Карта интенсивности
гидротермально-метасоматических образований
Рябинового рудного поля
Карта аномального геохимического поля
Золото-меднопорфировый тип
оруденения
Запасы золота
(C1+C2)
25 582 kg
Месторождения
Рябиновое

## Slide 17
27

## Slide 18
Малахит-халькозин-борнитовые руды
(Cu – 0,5%)
Рудные минералы представлены пиритом, халькопиритом, борнитом, галенитом, сфалеритом, образующими вкрапленность, мелкие гнёзда и тонкие прожилки в мелкозернистом агрегате позднего микроклина. В небольших количествах обнаружены минералы металлов платиновой группы (мончеит и эрликманит).
Самородное золото находится в виде включений в сульфидах, в сростках с пиритом, ранним и поздним микроклином, кварцем. Пробность золота из первичных и окисленных руд изменяется в широких пределах от 630 до 945, наиболее распространены золотины средней пробы. Также в протолочках рудных проб выявлены мелкие выделения ртутистого золота

## Slide 19
Лебединский
золоторудный узел

## Slide 20
Площади:
1 - Колтыкон-Самодумовская,
2 – Орто-Сала - Верхнекуранахская,
3 – Гора Рудная (месторождение Морозкинское).
С1=14 t
С2=31 t
P1 = 15 t
P2=65 t
P1 = 9,46 t
P2=17,32 t
P1 = 4,72 t
P2=8,88 t
Геологическая карта
лебединского рудного узла

## Slide 21
Схематический разрез месторождений
Лебединского типа
по [Бойцов, Пилипенко и др., 2006].
1 - секущие и послойные интрузии сиенит-порфиров,
2 - карбонатные породы платформенного чехла,
3 - кристаллические породы фундамента,
4 - ореолы скарнированных известняков,
5 - зоны пиритизированных пород,
6 - золоторудные тела.
Лебединский тип представлен в Центрально-Алданском районе месторождениями Лебединское, Колтыкон, Самодумовское, Межсопочное и др. Золоторудные тела локализованы, главным образом, в толще карбонатных пород приблизительно в 150-метровом интервале от поверхности фундамента и приурочены к зонам развития малых секущих и послойных интрузий и дайкам мезозойских щелочных пород .
Выделяются пять морфологических типов руд «лебединского» типа:1) крутопадающие жилы, 2) горизонтальные метасоматические залежи, 3) трубообразные тела, 4) неправильные линзообразные тела, 5) зоны и участки вкрапленной сульфидной минерализации.
Мощность горизонтальных метасоматических залежей изменяется от 0,1 до 5 м, в среднем составляет 0,5-1,5 м. Их ширина изменяется от нескольких метров до 60 метров. Длина - десятки-первые сотни метров (до 1000 метров). Крутопадающие жилы характеризуются мощностями от 0,1-1,5 м, по падению они прослеживаются до контакта вмещающей карбонатной толщи с породами архея.

## Slide 22
Наиболее благоприятными для выявления рудных полей лебединского типа являются площади, где сочетаются в едином геологическом пространстве зоны горизонтальной трещиноватости в доломитовой толще, зоны сосредоточенного развития вертикальных дизъюнктивных нарушений, даек и массивов субщелочных пород мезозойского этапа развития региона (месторождения Лебединое, Самодумовское, радостное, Подголечное, Лопуховское и др.). Подавляющее большинство рудных участков располагается вблизи зоны структурно-стратиграфического несогласия предкембрийского возраста. В тоже время золоторудные тела имеются, как собственно в фундаменте, так и на некотором удалении вверх по разрезу от зоны ССН.
Для этого типа золотого оруденения характерны два типа рудных залежей: крутопадающие жилы и горизонтальные залежи.
Скарнированный доломит
с золотосодержащей сульфидной минерализацией
Крутопадающие жилы
Протяженность крутопадающих жил достигает 2,5 км при мощности от нескольких сантиметров до 2м и более. Жилы характеризуются брекчиевым строением. Обломки сцементированы рудным веществом.

## Slide 23
Месторождение золота
«Подголечное»
Горизонтальные рудные залежи – пластообразные рудные тела, горизонтально залегающие в карбонатных породах кембрия, согласно с напластованием последних. Протяженность залежей составляет сотни метров, при ширине на отдельных участках до 30м (залежь Магистральная и др.). Мощность их варьирует от нескольких сантиметров до 2м, в отдельных случаях до 6м (залежь Студенческая)
дайка
доломиты
рудное тело
Характерной особенностью строения залежей является наличие включенных в рудные тела участков незамещенного доломита округлой или вытянутой формы, размером до нескольких метров

## Slide 24
Месторождение
«Лопуховское»

## Slide 25
Руда месторождения «Лопуховское»

## Slide 26
Эруптивная брекчия с обломками руды
Месторождение «Лопуховское»

## Slide 27
Месторождение
«Гора Рудная»
(Морозкинское)

## Slide 28
Геологическая карта
месторождения Морозкинское
Масштаб 1:10 000
C1 – 14т, С2 – 31т,
Р1 – 15т, Р2 – 65т.

## Slide 29
Участок: Орто-Сала-Верхнекуранахский

## Slide 30
Куранахский золоторудный узел
в Центрально-Алданском золото-урановорудном районе
Куранахский тип золотого оруденения представлен месторождениями Куранахского и Нижне-Якокитского рудных полей.
Основное оруденение на месторождениях данного типа приурочено к стратиграфическому контакту венд-нижнекембрийских карбонатных и нижнеюрских терригенных отложений. Важным элементом структуры месторождений Куранахского типа являются протяжённые дайки калиевых минетт и сиенит-порфиров, которые выполняют трещины в пределах зон тектонических нарушений, контролирующих рудные залежи. Главной особенностью строения месторождений являются широко распространённые на контакте кембрийских и юрских пород коры выветривания и карстовые полосы, расположенные на некоторой глубине от поверхности контакта.
Золоторудные тела приурочены к карстовым полостям неоген-четвертичного возраста и группируются в цепочки вдоль субмеридиональных рудо- и магмоконтролирующих структур. Карстовые полости выполнены золотоносным рыхлым красно-бурым глинисто-песчанистым материалом сложного состава, в котором преобладают лимонит, каолинит, гидрослюды, адуляр и кварц. Формирование объектов куранахского типа связано с дезинтеграцией и переотложением в карстовые полости первичных руд - в основном пирит-адуляр-кварцевых метасоматитов, развивающихся по терригенным породам юры и пирит-калишпат-карбонатных метасоматитов, развивающихся по кембрийским карбонатным породам.
Окисленные руды месторождений куранахского типа содержат преобразованное гипергенными процессами остаточное золото и новообразованное золото.
Запасы (C1+C2) золота – 530 тонн

## Slide 31
Руды
Куранахского рудного узла

## Slide 32
Месторождение
«Порфировое»

## Slide 33
Cхематический разрез месторождения куранахского типа
[Бойцов и др., 2006].
1 - деллювиально-элювиальные отложения; 2- дайки сиенит-порфиров; 3 - песчаники юхтинской свиты; 4 - карбонатные породы платформенного чехла; 5 - гранито-гейсы фундамента; 6 - зона сульфидосодержащих прожилков; 7 - золотосодержащие песчано­глинистые линейные карстовые полости с обломками карбонатных пород и реликтовых золотых руд; 8 - контуры бедных руд; 9 - контуры рядовых руд.

## Slide 34
В процессе разработки месторождений куранахского типа была выделена крутопадающая минерализованная зона, развивающаяся по системе тектонических нарушений и представленная дезинтегрированными и метасоматически изменёнными доломитами и дайками сиенитового состава
Выделение подобных крутопадающих зон имеет большое значение, так как они имеют довольно значительное протяжение и распространяются на большую глубину. За счёт разведки подобных зон на месторождении куранахского типа Надежда прирост запасов составил порядка 40%.
Оруденение подобного типа может иметь весьма значительные масштабы и выявленная закономерность открывает широкие перспективы обнаружения новых золоторудных объектов в пределах Куранахского и Нижнеякокитского рудных полей, а так же в аналогичных по геологическому строению районах.
Крутопадающие минерализованные зоны дробления на месторождениях куранахского типа (Нижне Якокитское рудное поле)

## Slide 35
Золото рудного облика, что исключает его гипергенное происхождение.
Крутопадающие минерализованные зоны дробления на месторождениях куранахского типа
(Нижне Якокитское рудное поле)

## Slide 38
Спасибо
за
внимание