## Slide 1: Современные аэрогеофизические технологии при прогнозе и поисках коренного золота Алдана
Бабаянц П.С., Контарович О.Р., Трусов А.А.
22 сентября 2019
Москва

## Slide 2: О компании
АО «ГНПП «Аэрогеофизика» – ведущая Российская компания, выполняющая комплексные аэрогеофизические работы широкого назначения как в России, так и за рубежом. Одним из важных направлений нашей работы является прогноз и поиски месторождений твердых полезных ископаемых.
За последние 10 лет нами выполнены детальные поисковые аэрогеофизические работы на лицензионных участках АЛРОСА, Норникель, Северсталь Ресурс, Полиметалл, GV Gold, Кинросс Дальний Восток, Казцинк и др., а также региональные съемки за счет Федерального бюджета для оценки перспектив территорий на различные виды минерального сырья.
Компания является многолетним официальным партнером CGG Multi-Physics Airborne.

## Slide 3: Содержание презентации
Особенности золоторудных объектов.
Комплекс аэрогеофизических методов при поисках коренного золота.
Возможные поисковые стратегии.
Возможности современных аэрогеофизических технологий при поисках коренного золота Алдана.
Выводы.

## Slide 4: Особенности золоторудных объектов
Отсутствие прямых поисковых признаков, т.е. геологических элементов, характеризующихся взаимно однозначной связью с целевым объектом.
Отсутствие контрастных физических границ: границы целевого объекта часто условны и не связаны с геологическими.
Малые различия значений физических параметров, характеризующих объект и вмещающую среду.
В физических полях - весьма слабые полезные сигналы, соизмеримые с уровнем помех.
Геолого-геофизические свойства золоторудных объектов:

Стратегия, основанная на обнаружении аномалий-индикаторов, становится малоэффективной, т.е. простое повышение точности и разрешающей способности аппаратуры не приводит к успеху

## Slide 5: Особенности золоторудных объектов
Отсутствие прямых поисковых признаков, т.е. геологических элементов, характеризующихся взаимно однозначной связью с целевым объектом.
Отсутствие контрастных физических границ: границы целевого объекта часто условны и не связаны с геологическими.
Малые различия значений физических параметров, характеризующих объект и вмещающую среду.
В физических полях - весьма слабые полезные сигналы, соизмеримые с уровнем помех.
Геолого-геофизические свойства золоторудных объектов:

Необходимо применение максимально широкого комплекса разнородных методов и разработка целевых технологий интерпретации данных

## Slide 6: Комплекс аэрогеофизических методов
Выбор оптимального комплекса осуществляется с учетом характера геологического строения территории и свойств целевого объекта.
Подразумевает определение не только набора методов, но и элементов методики съемки (масштаб, высота полета и т.п.) и технологий обработки и комплексной интерпретации данных.
Содержания тория
Сопротивления на частоте 2080 Гц
Магнитное поле
Чаще всего используется комплекс методов, включающий:
аэромагнитную съемку;
аэрогамма-спектрометрию;
одну из модификаций аэроэлектроразведки с использованием гармонических (многочастотная система) или нестационарных (импульсная система) полей.

## Slide 7: Комплекс аэрогеофизических методов
Современные аэромагнитометры
высокого разрешения
Четыре независимых магнитных канала
Квантовые датчики фирмы Scintrex (Канада), РадарММС (Россия)
Скорость измерений – до 1000 отсчетов в секунду
Чувствительность не хуже 0.001 нТл
Встроенный GPS+ГЛОНАСС приемник спутниковой навигации
Диапазон измерений 15 000–130 000 нТл
Блоки полисциновых детекторов NaJ (Tl) с разрешением по линии 662 кэВ (Cs) не хуже 9% объемом до 48 литров;
Раздельная регистрация спектра от каждого кристалла с дискретностью 1 сек.;
Число каналов – 1024;
Система автостабилизации;
Диапазон регистрации спектра гамма-излучения 0.38÷5.0 мэВ;
Оригинальная методика обработки гамма-спектрометрической информации.
Цифровые аэрогамма-спектрометры

## Slide 8: Комплекс аэрогеофизических методов
Аэроэлектроразведка с использованием гармонических полей (ДИП-А)
Обладает хорошим разрешением на высокоомных разрезах
Рабочие частоты: 130, 520, 2080, 8320 Гц
Геометрия: разнесенная с системой относительного позиционирования
Измерение:
компоненты: X, Y и Z
параметры: синфазная и квадратурная компоненты
Дискретность измерений: 7 Гц
Высокая чувствительность обеспечивает широкий диапазон регистрации сопротивлений
Высокая произодительность
Основные преимущества:

## Slide 9: Комплекс аэрогеофизических методов
Аэроэлектроразведка с использованием нестационарных полей (АМПП)
Имеет выраженную поисковую направленность
Большая глубинность
Выделение аномалий поляризуемости
Возможность настройки параметров системы исходя из поставленных задач
Основные преимущества:
Дипольный момент: до 700 000 A·м2
Геометрия: соосное расположение генератора и приемника
Импульсы
Форма: прямоугольный
Частота: 6.25Гц / 12.5 Гц / 25 Гц
Продолжительность: до 8 мс
Измерение
Режим: on-time и off-time
Компоненты: X, Y и Z
Поле: dB/dt (ЭДС) и B-поле
Частота измерений после обработки: 10 Гц
Уровень внутренних шумов: не более 0.2 нТл/с
Основные параметры системы HELITEM:

## Slide 10: Комплекс аэрогеофизических методов
Обновленная аэроэлектроразведочная система HELITEM2 (2019)
Низкая базовая частота – 6.25 Гц
Понижение базовой частоты (стандартная 25 Гц) позволяет:
увеличить глубинность исследований;
ослабить влияние перекрывающих проводящих отложений;
локализовать хорошие проводники
Измерения
25 Гц
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Измерения
12.5 Гц
Измерения 6.25 Гц
Увеличение продолжительности импульса
мс

## Slide 11: Комплекс аэрогеофизических методов
Аэроэлектроразведка с использованием нестационарных полей
Детальные поиски сульфидных порфировых, колчеданных и др. месторождений;
Выделение аномалий, благоприятных на обнаружение малых магматических тел (совместно с другими геофизическими методами);
Изучение внутреннего строения рудоконтролирующих тектонических зон и прослеживание рудолокализующих структур по латерали и на глубину;
Изучение геологического строения верхней части разреза посредством детального зондирования;
Выделение аномалий поляризуемости.
Аэроэлектроразведка с использованием гармонических полей
Картирование разноранговых зон разрывных нарушений, проницаемых зон трещиноватости и дробления, выраженных линейными зонами проводимости;
Изучение внутреннего строения деструктивных зон по характеру распределения проводимостей;
Выделение локальных аномалий проводимости, перспективных на обнаружение рудных залежей;
Картирование погребенных палеодолин с целью прогнозирования россыпных месторождений;
Выявление погребенных кор выветривания и связанных с ними залежей полезных ископаемых, и т.п.
Аэроэлектроразведка – основные решаемые задачи

## Slide 12: Комплекс аэрогеофизических методов
В зависимости от характеристик поискового объекта, методы, используемые на этапе интерпретации, могут существенно различаться.
Если объект исследований хорошо локализован, характеризуется наличием четких физических границ, то наибольшей эффективностью обладают методы локальной интерпретации, нацеленные на выявление и оценку параметров изолированных геологических тел.
В условиях, когда у поискового объекта отсутствуют контрастные физические границы, объект характеризуется малыми различиями значений физических параметров по сравнению с вмещающей средой, целесообразно использовать методы интерпретации, направленные в т.ч. на выявление косвенных критериев и признаков локализации оруденения.
Геологическая карта
Локальная составляющая магнитного поля
Габброидный массив
Выбор оптимальных методов интерпретации

## Slide 13: Возможные поисковые стратегии
Использование методов локальной интерпретации
Объемная модель
магнитной восприимчивости
Оценка морфологии аномальных объектов
Определение глубин источников
Моделирование локальных объектов
Оценка физических свойств
Определение глубин и элементов залегания
Проверка альтернативных геологических гипотез
Редуцирование полей

## Slide 14: Возможные поисковые стратегии
Использование методов локальной интерпретации
Перспективная аномалия №1
А
Б
C
Высота приемника
Рельеф
Объект
Измерено
Модель
Модель
наклонной призмы
А
Б
0
100
200
X | 38744
Y | 672139
Угол | 60°
Азимут | 90°
Проходка | 250°
Параметры скважины
Объектное трехмерное моделирование перспективных аномалий ЭМ поля позволяет обоснованно проектировать заверочные работы
X | 38810 м
Y | 672140 м
Глубина | 30 м
Угол падения | 73°
Азимут | 272°
По простиранию | 60 м
По падению | 70 м
Электропроводность | 90 См
Мощность | 6 м
Параметры модели
Эпицентр объекта
Маршруты съемки
Количественная интерпретация перспективных аномалий электропроводности

## Slide 15: Возможные поисковые стратегии
Выявление слабоконтрастных объектов в слепом залегании
Палеодолина
Водоносный горизонт
Кимберлитовая трубка
(150 Омм)
Вмещающие породы
(300 Омм)
Использование методов локальной интерпретации

## Slide 16: Возможные поисковые стратегии
Картирование факторов контроля оруденения
Картирование эрозионно-тектонических впадин
Картирование погребенных палеодолин
Литологическое расчленение отложений палеодолин
Забайкалье. Поиски месторождений урана гидрогенного типа
Гидрогенные месторождения урана в Забайкалье приурочены к существенно песчанистым образованиям терригенных отложений неогеновых палеодолин, локализованных в эрозионно-тектонических депрессиях. Последовательная обработка аэроэлектроразведочных данных на разных частотах позволяет откартировать впадины, выделить элементы погребенной гидросети и выявить благоприятные условия для локализации гидрогенного уранового оруденения внутри впадин.

## Slide 17: Возможные поисковые стратегии
Картирование факторов контроля оруденения
Выраженность крупного меридионального разлома на карте электрических сопротивлений на частоте 2080 Гц (слева) и отсутствие явной выраженности его северной части в рельефе (справа)
1 – зона разуплотнения (повышенной проводимости)
Структурное картирование

## Slide 18: Возможные поисковые стратегии
Картирование факторов контроля оруденения
Электропроводность на частоте 2080 Гц
1 – надвиги; 2 – нарушения сбросо-сдвигового типа;
3 – золоторудные залежи
Золото-сульфидные залежи локализуются в породах углеродисто-терригенных черносланцевых комплексов. Благоприятным фактором локализации являются пачки карбонатных пород, образующие геохимические барьеры на контакте с углеродсодержащими сланцами.

## Slide 19: Возможные поисковые стратегии
Картирование факторов контроля оруденения
Отражение зон проявленности метасоматических процессов на карте радиогеохимического районирования по взаимоотношению концентраций радионуклидов
Полный массив данных
Аномальные области
(более 1.3 стандарта)
Карта вторичной радиогеохимической зональности

## Slide 20: Возможные поисковые стратегии
Формальный прогноз оруденения
Исходные поля
Результаты моделирования
Трансформанты, комплексные параметры
Набор количественных и качественных признаков
Эталоны
Алгоритм прогноза
Прогнозная карта
Информативность признаков
Контрастность эталона

## Slide 21: Возможные поисковые стратегии
Формальный прогноз оруденения
Применение методов вероятностно-статистического анализа - алгоритма распознавания образов с обучением на эталонных объектах (известных месторождениях и рудопроявлениях) на примере прогноза золотого оруденения
Положение эталонных объектов
Прогноз по эталонам золото-кварцевого типа (1)
Прогноз по эталонам золото-кварц-сульфидного типа (2)
Прогноз по эталонам золото-сульфидного типа (3)

## Slide 22: Возможные поисковые стратегии
Формальный прогноз оруденения
Медь + молибден
Олово
Сопоставление результатов формального прогноза с геохимией по потокам рассеяния

## Slide 23: Возможности современных аэрогеофизических технологий при поисках коренного золота Алдана
Геолого-генетическая модель формирования основных типов оруденения Центрального Алдана
1 – мезозойские интрузии и их очаги; 2 – ореолы фенитизации; 3 – юрские теригенные отложения; 4 – венд-кембрийские карбонатные отложения; 5 – породы архей-протерозойского фундамента; 6 – золоторудные месторождения куранахского и лебединского типов; 7 – месторождения рябиновского и зоны Интересной типов; 8 – рудные столбы золото-урановых руд; 9,10 – пути движения рудоносных растворов: 9 – золотоносных, 10 – ураноносных.

## Slide 24: Возможности современных аэрогеофизических технологий при поисках коренного золота Алдана
Месторождения куранахского типа
Cхематический разрез месторождения куранахского типа
1 - деллювиально-элювиальные отложения; 2- дайки сиенит-порфиров; 3 - песчаники юхтинской свиты; 4 - карбонатные породы платформенного чехла; 5 - гранито-гейсы фундамента; 6 - зона сульфидосодер-жащих прожилков; 7 - золотосодержащие песчано-глинистые линейные карстовые полости с обломками карбонатных пород и реликтовых золотых руд; 8 - контуры бедных руд; 9 - контуры рядовых руд.
Факторы локализации оруденения:
Стратиграфический контакт венд- нижнекембрийских карбонатных и нижнеюрских терригенных отложений;
Протяжённые дайки калиевых лампрофиров и сиенит-порфиров, выполняющих трещины в пределах зон тектонических нарушений, контролирующих рудные залежи;
Коры выветривания и карстовые зоны на контакте кембрийских и юрских пород;
Золоторудные тела приурочены к карстовым полостям неоген-четвертичного возраста и группируются в цепочки вдоль субмеридиональных рудо- и магмоконтролирующих структур.

## Slide 25: Возможности современных аэрогеофизических технологий при поисках коренного золота Алдана
Месторождения куранахского типа
Участки предполагаемого распространения мезозойской коры выветривания
1 - участки распространения мезозойской коры выветривания; 2 - проявления редких земель; 3 - проявления золота
Аномалии регрессии совместного распределения калий-торий

## Slide 26: Возможности современных аэрогеофизических технологий при поисках коренного золота Алдана
Месторождения куранахского типа
Выраженность в геофизических полях разрывных нарушений и приуроченных к ним дайкообразных тел
Эффективные сопротивления
Магнитное поле

## Slide 27: Возможности современных аэрогеофизических технологий при поисках коренного золота Алдана
Месторождения куранахского типа
Высокочастотная составляющая магнитного поля
(звездами показано положение эталонных объектов)
Схема прогноза карста
Результаты прогнозирования карста на территории Предволжья Татарстана по результатам комплексных аэрогеофизических съемок (распознавание с обучением)
Карстовый провал

## Slide 28: Возможности современных аэрогеофизических технологий при поисках коренного золота Алдана
Месторождения лебединского типа
Cхематический разрез месторождения лебединского типа
1 - секущие и послойные интрузии сиенит-порфиров;
2 - карбонатные породы платформенного чехла,
3 - кристаллические породы фундамента, 4 - ореолы скарнированных известняков, 5 - зоны пиритизированных
пород, 6 - золоторудные тела.
Факторы локализации оруденения:
Золоторудные тела локализованы в толще карбонатных пород и приурочены к зонам развития малых интрузий и дайкам мезозойских щелочных пород;
Сочетание горизонтальных зон трещиноватости и крутопадающих разрывных нарушений;
Мощность горизонтальных метасоматических залежей изменяется от 0,1 до 5 м, ширина от нескольких метров до 60 метров, длина - десятки-первые сотни метров (до 1000 метров).
Минеральный состав руд - магнетит-пирротин-халъкопирит-тремолитовый, пирит-карбонатный, пирит-гематит-кварцевый, галенит-халькопирит-кварцевый.

## Slide 29: Возможности современных аэрогеофизических технологий при поисках коренного золота Алдана
Месторождения лебединского типа
По материалам геологической съемки
Карта локальной составляющей аномального магнитного поля
Схема распределения магматических пород
По результатам интерпретации аэрогеофизических данных
Проявленность средне-позднедевонских интрузивных тел основного и субщелочного состава преимущественно дайкообразной формы в магнитном поле

## Slide 30: Возможности современных аэрогеофизических технологий при поисках коренного золота Алдана
Месторождения лебединского типа
Электропроводность на частоте 520 Гц
Рельеф местности
Локальная составляющая электропроводности на частоте 520 Гц
1 – тектонические зоны дробления, выраженные линейными зонами повышенной электропроводности
Выделение тектонических зон дробления по аэрогеофизическим данным

## Slide 31: Возможности современных аэрогеофизических технологий при поисках коренного золота Алдана
Месторождения лебединского типа
нТл/c*мс
Кажущаяся заряжаемость
Кажущиеся сопротивления (средние времена)
2 км
Омм
Пример выделения эффекта вызванной поляризации по материалам аэроварианта метода переходных процессов

## Slide 32: Возможности современных аэрогеофизических технологий при поисках коренного золота Алдана
Месторождения самолазовского типа
Схематический геологический разрез Юхтинского массива
1 - венд-нижнекембрийские доломиты платформенного чехла; 2 - архей- протерозойские гранито-гнейсы фундамента; 3-6 – мезозойские магматические образования:
3 – щелочнополевошпатовые граносиениты и нордмаркиты; 4 - щелочнополевошпатовые граносиениты порфировидные; 5 – кварцевые лейкосиениты; 6 - трубка эксплозивных брекчий сиенитового состава; 7 - мраморы; 8 - скарны и скарнированные породы
Факторы локализации оруденения:
Юхтинскй многофазный интрузивный массив (лополит), представленный сиенитами и граносиенитами;
Прожилково-вкрапленный линейный тип, представленный интенсивно окисленными и дезинтегрированными скарнами;
Прожилково-вкрапленный штокверковый тип, локализованный в виде объёмных минерализованных зон внутри мезозойских интрузий;
Брекчиевый тип, локализованный в крутопадающих минерализованных зонах дробления внутри тел мезозойских интрузий и метасоматических тел.

## Slide 33: Возможности современных аэрогеофизических технологий при поисках коренного золота Алдана
Месторождения самолазовского типа
Выраженность рудоносных гранитоидов Большереченского массива в геофизических полях
Результаты физико-математического моделирования магнитного поля по профилям 
Геологическая карта
Эффективная намагниченность
Эффективная плотность
Мощность дозы

## Slide 34: Возможности современных аэрогеофизических технологий при поисках коренного золота Алдана
Месторождения самолазовского типа
Выраженность гранодиоритов и гранитов ульбанского интрузивного комплекса на картах эффективной намагниченности (А), содержания калия (Б), эффективных сопротивлений на частоте 520 Гц (В) и рельефа местности (Г)

## Slide 35: Возможности современных аэрогеофизических технологий при поисках коренного золота Алдана
Месторождения самолазовского типа
Выраженность невскрытых частей Чаданянского (А), Мевачанского (Б) массивов и невскрытый массив горы Маяк (В) ульбанского интрузивного комплекса, на карте эффективной намагниченности.

## Slide 36: Возможности современных аэрогеофизических технологий при поисках коренного золота Алдана
Месторождения рябиновского типа
Факторы локализации оруденения:
Золото-медный порфировый тип, представлен месторождениями, пространственно и генетически приуроченными к Рябиновскому массиву.
Породы массива прорывают гранито-гнейсы архея и гнейсы фёдоровской серии, скарнируют и мраморизуют в кровле массива останцы известняков венда - нижнего кембрия.
Калиевый метасоматоз, сопровождающийся прожилково-вкрапленной сульфидной минерализацией, с образованием калишпат-серицитовых метасоматитов. Крупные штокообразные тела площадью до нескольких квадратных километров.
Расположение рудных зон и рудных тел месторождения золота Многовершинное на карте эпигенетического калия

## Slide 37: Возможности современных аэрогеофизических технологий при поисках коренного золота Алдана
Месторождения рябиновского типа
Магнитное поле
Эффективные сопротивления
Геологическая карта
Проявленность рудных залежей месторождения Песчанка в геофизических моделях
Тектоническая рудоконтролирующая зона проявления наложенных гидротермально-метасоматических процессов отражается в массиве диоритов областью пониженной намагниченности, повышенной электропроводности и повышенной радиоактивности. Северный фланг рудной залежи (черный контур) погребен под четвертичными отложениями р. Песчанка.

## Slide 38: Возможности современных аэрогеофизических технологий при поисках коренного золота Алдана
Карта постоянной времени (тау)
Поиски сульфидного оруденения (Урал) – выделение и разбраковка аномалий электропроводности
Месторождения рябиновского типа

## Slide 39
Выводы
Метод | Тип |  |  | 
 | Куранахский | Лебединский | Самолазовский | Рябиновский
Магниторазведка |  |  |  | 
Гамма-спектрометрия |  |  |  | 
Электроразведка частотная |  |  |  | 
Электроразведка импульсная |  |  |  | 
Современные аэрогеофизические технологии являются эффективным средством оптимизации геологоразведочного производства за счет сокращения времени на опоискование территории и более точного позиционирования дорогостоящих горно-буровых работ.
Необходима комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:10 000
 | Основной
 | Вспомогательный (альтернативный)

## Slide 40
125373, Москва, Походный пр-д, 19
+7 (495) 738-7777
agp@aerogeo.ru
http://aerogeo.ru
Спасибо за внимание!