## Slide 1
Результаты опытно методических работ 2019 года
на участке Фланги месторождения Северное,
Куранахское рудное поле
Юрчук А.Ю. Юрчук Ю.В.
Общество с ограниченной ответственности «ГЕПАРТ»
ООО "ГЕПАРТ"
Адрес: 690089 г. Владивосток, ул. Карбышева д. 22 оф. 178
Тел.: +7 (929) 403 5412, gepartoffice@gmail.com.

## Slide 2
Компания ООО «ГЕПАРТ» образована в конце 2014 года
В период 2015 - 2019 г. компания ГЕПАРТ выполнила комплексные геолого-геофизические работы на 30 участках в пределах:
- Восточно-Бургахчанской и Центрально-Бургахчанской площадей в Чукотском АО;
- Северный и Южный фланги Албазинского рудного поля, Сыранская площадь, Мангулийская площадь, Тырская площадь, Чульбатканская площадь, Турчикская площадь; месторождение Белая Гора, участок Каменный в низовьях р. Амур в Хабаровском крае
- рудопроявление Верхнее-Золотое в Приморском крае;
- рудопроявления Терем, Лоток, Нижний Биркачан, участок Захаренко, Теплое (Приморская ПП) в Магаданской области;
- объект Талгинский, месторождение Снежинка и Апсаканская площадь в Амурской области.
- объект Северный фланг Куранахского рудного поля в республике Саха (Якутия);
- месторождение Сухой Лог в Иркутской области;
составлен отчет по объекту Фланги месторождения Белая Гора, изучены физические свойства пород и руд Белогорского месторождения, уточнена геофизическая поисковая модель месторождения и его флангов;
Выполнена ретроспективная обработка АГСМ данных по Охотскому району Хабаровского края с целью систематизации и выделения перспективных рудопроявлений.
Опыт работ специалистов компании ГЕПАРТ представлен в прилагаемых ниже таблицах.
Готовы предложить всем заинтересованным сторонам наши услуги в области комплексного геолого-геофизического обеспечения при реализации проектов на всех стадиях ГРР.

## Slide 3
Компания укомплектована всем необходимым: аппаратурой, оборудованием и снаряжением, которые необходимы для реализации
комплексных геолого-геофизических работ: геохимические поиски, магниторазведка, электроразведка в модификации ВП .
Сведения о выполненных объемах ГРР силами ООО «ГЕПАРТ» в 2015 - 2019 г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объемы 2015-2019 гг. | Средняя производительность в 1 год | золото, медно-порфировый тип |  | Золото, серебро | 
 |  |  |  |  | объем, ед. изм. | % | объем, ед. изм. | %
1 | Полевые работы |  |  |  |  |  |  | 
1.1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1.1. | Разбивка и закрепление на местности регулярной сети наблюдения (профили, магистрали) | пог. км | 689.57 | 172.39 | 424.82 | 62 | 264.75 | 38
1.2. Геологические маршруты |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2.1. | Геологические поисковые маршруты, м-ба 1:50000 | пог. км | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 100
1.2.2. | Геологические поисковые маршруты, м-ба 1:10000 | пог. км | 236.6 | 236.6 | 0 | 0 | 236.6 | 100
1.3. Геохимические поиски |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3.1. | Литохимические поиски по ВОР по GPS, сеть 200х50,40 м | пог. км | 1 088.74 | 217.75 | 282.7 | 26 | 806.04 | 74
1.3.2. | Литохимические поиски по ВОР по GPS, сеть 200х20, 100х20 м | пог. км | 143.79 | 28.76 | 0 | 0 | 143.79 | 100
1.3.3. | Литохимические поиски по ПОР (сколки) по GPS, сеть 50х50 м | пог. км | 497.3 | 99.46 | 0 | 0 | 497.3 | 100
1.3.3. | Литохимические поиски по потокам рассеяния м-ба 1:200000 | кв. км. | 900 | 180 | 0 | 0 | 900 | 100
1.3.4. | XRF анализ геохимических проб портативными анализаторами | пог. км | 11 080.00 | 2 216.00 | 5 254.00 | 47 | 5 826.00 | 53
1.3. Геофизические работы |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3.1. | Магниторазведка по GPS по сети 200х20, 100х10 м | пог. км | 1 882.52 | 376.5 | 408.82 | 22 | 1 473.70 | 78
1.3.2. | Магниторазведка по подготовленным профилям по сети 200х20, 100х10 м | пог. км | 446.7 | 89.34 | 186 | 42 | 260.7 | 58
1.3.3. | Электроразведка СГ-БИЭП 200х20 м по намеченным профилям | пог. км | 360.7 | 72.14 | 0 | 0 | 360.7 | 100
1.3.4. | Электроразведка СГ-ВП 200,100х40,20 м по намеченным профилям | пог. км | 523.3 | 104.66 | 380.72 | 73 | 142.58 | 27
1.3.5. | Электроразведка МКП-ВП профильная с шагом 50 м (глубинность изучения 300 м) | пог. км. | 96.8 | 19.36 | 34 | 35 | 62.8 | 65
1.3.6. | Электроразведка МКП-ВП профильная с шагом 50 м (глубинность изучения 600 м) | пог. км. | 58.45 | 11.69 | 17.25 | 30 | 41.2 | 70
1.4. Горные и буровые работы |  |  |  |  |  |  |  | 
1.4.1. | Бурение скважин с отбором керна легкими малогабаритными буровыми установками (МБУ) | пог. м. | 7 440.20 | 1 488.04 | 0 | 0 | 7 440.20 | 100
2 | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Геологические маршруты | пог. км. | 386.6 | 386.6 |  |  |  | 
2.2 | Литохимические поиски ВОР/ПОР | пог. км. | 1729.8 | 346 |  |  |  | 
2.3 | Литохимические поиски по потокам рассеяния | кв. км. | 900 | 900 |  |  |  | 
2.4 | XRF анализ геохимических проб | проб | 11080 | 2216 |  |  |  | 
2.5 | Наземная магниторазведка | пог. км. | 2329.2 | 465.8 |  |  |  | 
2.6 | Эл. профилирование ВП по площади | пог. км. | 523.3 | 104.7 |  |  |  | 
2.7 | Эл. профилирование ВП зондирование | пог. км. | 155.3 | 31.1 |  |  |  | 
2.8 | Бурение МБУ | пог. м. | 7440.2 | 2480.1 |  |  |  | 
1. Высокочувствительный (разрядность 0,0 01 нТл, чувствительность до 0,01 нТл) процессорный оверхаузеровский датчик
POS-1 жесткого исполнения (возможна поставка варианта с гибким кабелем зонда для последующей модернизации до градиентометрического варианта)
2. Специализированного полевого регистратора DLPOS V2.0-gps Специализированный рюкзак МАНАРАГА-КМ
3. Дисплей графический ЖКИ 240*128 dot с графическим и текстовым представлением маршрутных и вариационных измерений
4. Клавиатура влагозащищенная 32 клавиши
5. Аккумулятор Pb 12-7Ah (2шт.)
6. Зарядное устройство Striver PW265 (регулировка тока 0-7,5А)
7. Комплект кабелей (кабели связи, питания, разгрузки 2.5 м, вариационный кабель 30 м (по запросу до 50 м ))
8. ПО POSLink (Win32, СД-диск)
9. Акт калибровки – испытаний УГТУ-УПИ или УНИИМ (по запросу)
10. Комплект документации (ТО POS-1, включающее сборник команд управления по порту RS232; ТО и инструкция пользователя DLPOS) – твердые и CD-копии.
Упаковка – деревянный укладочный ящик.
Пешеходный магнитометр MMPOS-1 основанный на эффекте Оверхаузера.
Комплексы электроразведочной аппаратуры фирмы «IRIS INSTRUMENTS» (Франция) в составе: измерительи: ELREC-6 - ELREC-Pro, ELREC-Lite G, и генераторы VIP-3000 , VIP-4000, VIP-10000.
1.Выходная мощность: VIP 3000: 3000 ВА; VIP 4000: 4000 ВА, максимум. VIP 10000: 10000 ВА
2. Выходное напряжение: 3000 В максимум, автоматический выбор диапазона напряжений.
3. Выходной ток: от 5 мА до 20 А, регулирование тока с точностью не хуже 1%.
4. Диполи: 9, выбор с помощью кнопки.
5. Выходные разъемы: зажимные разъемы, допускают применение оголенного провода или штекера диаметром до 4 мм.
6. Визуальное отображение: буквенно-цифровой жидкокристаллический дисплей.
7. Одновременное отображение выходного тока, выходного напряжения, контактного сопротивления и входной мощности.
8. Источник питания: от 175 до 270 В переменного тока, 45-450 Гц, однофазный, трехфазный.
9. Рабочая температура: от –40°C до +50°C.
10. Защита: короткое замыкание – при 20
разомкнутый контур – при 60000 Ом
11. Размеры (B x Ш x Г): 410 x 320 x 240 мм. Вес:16 кг.

## Slide 4
Геологическая карта М.В. Каменцев, 1979 год с выносом профилей геофизической съёмки 2019 года
Обзорная геологическая карта
(Государственная геологическая карта РФ М 1:200 000, O-51-XII)
Куранахского рудного поля и положение участка работ

## Slide 5
В магнитном поле и его трансформантах картируются элементы геологического строения:
Линейными аномалиями магнитного поля картируются дайки субщелочных и щелочных сиенит-порфиров и связанных с ними бостонитов
Линейными зонами низкой интенсивности картируется зона нерасчлененных пирит-адуляр-кварцевых метасоматитов и гумбеитов, представленная глинистой корой выветривания
Линейными зонами градиентов и зонами перерыва корреляции магнитного поля, картируются тектонические нарушения

## Slide 6
Рис. 5.1 Графическое приложение № 9 Карта результатов геофизической съёмки, участок Фланги Северного (Магнитометрия). Масштаб рисунка 1: 25000

## Slide 7
Таблица 2
Магнитные свойства вмещающих горных пород
Магнитные свойства рудовмещающих горных пород
Магнитные свойства вмещающих горных пород

## Slide 9
Физические свойства вмещающих горных пород

## Slide 10
Физические свойства рудовмещающих горных пород
Физические свойства горных пород

## Slide 15
Проведенные геофизические исследования на рудных объектах Куранахского рудного поля позволяют сформулировать критерии и признаки для локализации обстановок, вмещающих золотое оруденение:
Применяемая измерительная геофизическая аппаратура и методика работ позволяет уверенно выявлять в геофизических полях слабоконтрастные аномали низкой интенсивности. При закономерном положение благоприятных обстановок для золотого оруденения относительно геофизических полей отмечается своя специфика для разных объектов.
На месторождение «ДЭЛБЭ» первичный ореол золота, в разрезе, приурочен к пониженному – низкому сопротивлению и контролируется геоэлектрической границей (градиентом) высокого и низкого сопротивления, рудному телу соответствует высокие – повышенные значения вызванной поляризации (аномалии 5 – 7 mV/V на фоне 2 – 3 mV/V), постоянной времени и металл-фактора. В плане: проекции первичного ореола золота на дневную поверхность соответствует повышенное магнитное поле, интенсивностью аномалией +20нТл над фоном вмещающих пород, повышенное – высокое сопротивление и пониженная – низкая поляризация, по данным СГ-ВП, от пород, подстилающих рудное тело в нижней части разреза.
На месторождении Канавное: рудовмещающие образования имеют слабо повышенную вызванную поляризацию (до 4.17 мВ/В) и низкое сопротивление (100 – 400 Ом*м), повышенную постоянную времени, высокий металл-фактор, которые ограничиваются в нижней части разреза высоким сопротивлением..
На месторождении «Боковое» высокой вызванной поляризацией (до 15 мВ/В) и умеренно повышенным сопротивлением (800 – 1000 Ом*м), повышенными: постоянной времени, металл-фактора и магнитного поля, осложненного локальными аномалиями, выделяется рудовмещающие отложения.
На флангах месторорождения Северное, по результатам площадных магниторазведочных работ 2019 года были выделены дайки среднего - основного состава субмеридионального простирания, с которыми ассоциирует приразломная зона изменений. По профилю № 148, пересекающему зону нерасчлененных пирит-адуляр-кварцевых метасоматитов и гумбеитов, представленных глинистой корой выветривания, была выявлена контрастная комплексная геофизическая аномалия: высокий уровень вызванной поляризации (до 40 mV/V), на фоне низкого уровня кажущегося сопротивления (от 10 до 600 Om*m), приуроченный к градиенту магнитного поля.
Приуроченность благоприятных обстановок для золотого оруденения к тектоническим нарушениям субмеридионального и меридионального простирания, дайкам основного состава и к зонам их приконтактовых изменений.

## Slide 17
На основании результатов опытно – методических работ и сформированной физико-геологической моделью, предлагается комплекс геологоразведочных работ, решающий поисковую задачу руд куранахского типа в верхней части разреза:
- Проведение высокоточной магнитометрии на всей площади шагом по профилю 10 метров, меж профильное расстояние 100 метров;
- Проведение площадных геофизических работ предлагается выполнить дипольным электро-профилированием в модификации вызванной поляризации (ДЭП-ВП). ДЭП-ВП имеет более высокую устойчивость к различным помехам в сочетании с производительностью и эффективностью полученного геофизического результата, при отсутствии необходимости расстановки больших линий АВ при проведении СГ-ВП. Установка больших линий АВ достаточна проблематична в условиях отрабатываемых и отработанных месторождений в пределах КРП.
При проведении геофизической съёмки по методике ДЭП-ВП возможно использование двух вариантов размера установки:
1. MN = 20м = AB = 20м, n = 5 = AO = 100м шагом по профилю 20 метров, меж профильное расстояние 200 метров;
2. MN = 40м = AB = 40м, n = 3 = AO = 120м шагом по профилю 20 метров, меж профильное расстояние 200 метров.
Предлагаемые размеры установки обеспечивают дифференцирование рельефа границы между коренными и рыхлыми отложениями с точки зрения наличия резкого увеличения рыхлых образований в карстовых провалах и обнаружения благоприятных обстановок для локализации золотого оруденения.
- По перспективным участкам провести детализацию по отдельным профилям с применением геоэлектрических зондирований - МКП – ВП (Pole-dipole), с размером диполя 20 – 25 метров, в объёме 10% от объёма площадных работ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОВЕДЕНИЕ ПОИСКОВЫХ РАБОТ

## Slide 18
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Общество с ограниченной ответственности "ГЕПАРТ" (ООО "ГЕПАРТ")
Тел.: +7 (929) 403 5412, gepartoffice@gmail.com.
ИНН 2543058832 / КПП 254301001, ОГРН 1142543020190, р/с 40702810120020001178
в Филиале "Хабаровский" ОАО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328,
к/с 30101810800000000770, БИК 040813770
Юридический/почтовый адрес: 690089 г. Владивосток,
ул. Карбышева д. 22 оф. 178