## Slide 1
ООО «Северо-Запад»
Сервисная геолого-геофизическая компания
Интеграция науки и практики

## Slide 2
Более 20 лет в отрасли Компания основана в 1995 году
Малое предприятие Среднечисленный кадровый состав – 100 человек
Высокий научный потенциал 8 кандидатов и докторов наук
Молодая команда Средний возраст – 35 лет
По наземной электроразведке – одна из ведущих компаний в России
Тесное сотрудничество с МГУ, другими вузами и научными организациями
О компании
ООО «Северо-Запад» – богатый производственный опыт и значительный научный потенциал

## Slide 3
География проектов
Наши партнеры
и заказчики
Проекты в России
Международные проекты
Аппаратура и ПО

## Slide 4
Крупные рудные проекты
Date | Place | Client | Scope of work
2007 – 2019 | Zyryanovsk ore region, Kazakhstan | JSC Kazzink | IP tomography – 400 km MT\AMT – 10000 sites
2008 | Balkhash licensed area, Kazakhstan | BHP Billiton Ltd. | Gradient array IP – 1180 km IP tomography – 180 km
2009 – 2011 | Baimskaya prospective area, Russia | Millhouse Capital | Gradient array IP – 350 km Magnetic survey – 350 km IP tomography – 15 km AMT – 460 sites
2012 | Udokan ore deposit, Russia | SRK Consulting Ltd. | IP tomography – 30 km AMT – 300 sites
2013 | Benkala ore deposit, Kazakhstan | LLP SPC Geoken | IP tomography – 65 km
2007-2018 | Norilsk ore region, Russia Bystrinskoe ore field, Russia | OJSC Norilsk Nickel | Gradient array IP – 300 km AMT – 600 sites

## Slide 5
Измерители для МТ и ВП
Name | MTU-5, MTU-5A, MTU-2E | Mary Pro | IMVP-8 | Mary-24
Manufacturer | Phoenix Geophysics Ltd., Canada | Nord-West Ltd., Russia | Nord-West Ltd., Russia | Nord-West Ltd., Russia
Primary applications | MT, CSEM | MT, CSEM | IP, Resistivity | IP, Resistivity
Number of channels | 2 – 5 | 2 | 8 | 1
Input impedance | >1 MΩ | >10 MΩ | >5 MΩ | >5 MΩ
ADC resolution | 24 bits | 32 bits | 24 bits | 24 bits
ADC sampling frequency | 15 – 24 000 Hz | 2 400 Hz | 2 500 Hz | 2 500 Hz
Operating frequency range | 0.0001 – 10 000 Hz | 0.0001 – 1 000 Hz | 0.01 – 200 Hz | 0.125 – 512 Hz
Minimum detectable signal | 0.001 mV | 0.001 mV | 0.01 mV | 0.01 mV
Interface | USB | USB | USB, Wi-Fi | USB
Time synchronization | GPS | GPS | – | –
Memory | 512 MB, Flash-card | 32 Gb | – | 16 MB
Weight | 4 kg | 3 kg | 0.8 kg | 3 kg
Available units | >50 | (manufacturer) | (manufacturer) | (manufacturer)

## Slide 6
Генераторы тока
Name | GER-5000 | GER-2000 | VP-1000 | ASTRA-100
Manufacturer | Geophysical Research Institute, Kazakhstan | Geophysical Research Institute, Kazakhstan | ELGEO Ltd., Russia | Nord-West Ltd., Russia
Max. output power | 5000 W | 2000 W | 1000 W | 100 W
Max. output voltage | 1000 V | 1000 V | 800 V | 400 V
Max. output current | 25 A | 15 A | 4 A | 1 A
Operating frequency range | 0.01 – 625 Hz | 0.01 – 10 000 Hz | 0.08 – 4.88 Hz | 0.08 – 2500 Hz
Frequency inaccuracy | <0.01 % | <0.01 % | <0.01 % | <0.01 %
Current inaccuracy | <1 % | <1 % | <1 % | <1 %
Power source | 220 V, 50 Hz three phase | 220 V, 50 Hz single phase | 220 V, 50 Hz single phase | 12 V, DC
Dimensions | 64x28x39 cm | 50x25x36 cm | 54x34x20 cm | 20x18x12 cm
Weight | 32 kg | 19 kg | 12 kg | 2 kg
Available units | 2 | 1 | 7 | (manufacturer)

## Slide 7: Петрофизические измерения

## Slide 8
Широкое применение магнитотеллурических методов (в модификации АМТЗ). Площадные съемки. 3D-инверсия.
Применение технологии ИНФАЗ-ВП на основе дифференциального фазового параметра.
Многочастотная инверсия с определением дополнительных параметров ВП.
Проведение работ методом электротомографии с установками «P-D» + «D-D» до глубин 500 м и более.
Межскважинная электротомография.
Петрофизические измерения рудных образцов.
Рудное направление

## Slide 9
Задачи, решаемые электроразведочными методами на разных этапах поиска и разведки рудных месторождений
Изучение глубинного строения рудной провинции.
Поиск и изучение объектов, генетически связанных с месторождениями полезных ископаемых.
Картирование и изучение тектонических нарушений.
Поиск и картирование интрузивных образований.
Картирование областей гидротермально измененных пород.
Прямой поиск и изучение рудных тел.

## Slide 10
МТ-методы. Особенности методики и интерпретации.
1. На высокоомных разрезах - АМТЗ. На проводящих – МТЗ.
2. Время наблюдения АМТЗ: 20-30 минут (до 10-15 точек в день на одну станцию). Площадные съемки.
3. Синхронная с регистрация с базовой точкой. Подавление помех, повышение точности.
4. Использование базисной точки для получения магнитного и теллурического тензоров.
5. Анализ параметров тензора импеданса, компонент матрицы Визе, компонент магнитного и теллурического тензора для определения размерности структур, выбора оптимальной методики интерпретации, размерности искомой модели УЭС.
6. Широкий набор инверсия: 1D, 2D, 3D.
7. Возможность использовать теллурический тензор (фазу инварианта) для поиска крупных поляризующихся объектов.

## Slide 11
Быстринское месторождение. 3D инверсия данных АМТЗ

## Slide 12
Быстринское месторождение. 2D инверсия данных АМТЗ

## Slide 13
Быстринское месторождение. 3D инверсия данных АМТЗ

## Slide 14
Результаты АМТЗ на медно-порфировом месторождении

## Slide 15
Кольский п-ов. Разделение аномалий ВП на основе многочастотных измерений
Карта ηкDPP. Площадная аномалия ηкDPP (6%). Cульфидно-углеродистые сланцы
Карта ΔηкDPP. Отрицательная аномалия параметра ΔηкDPP над интрузией ультрабазитов среди толщи сульфидно-углеродистых сланцев

## Slide 16: Примеры установок электротомографии для глубин 300-400 м
Длина питающей линии – 200 м. Длина приемных линий от 25 до 200 м. 10 разносов. Максимальный разнос – 1100 м. Шаг по профилю составлял 100 м.
Длина питающей линии – 1км. Длина приемных линий от 20 до 200 м. 15 разносов. Максимальный – 1480 м (980 м от В).
Главное преимущество дипольной установки – разнесенные питающая и приемная линии. Это позволяет проводить измерения на переменном токе достаточно высокой частоты без влияния емкостных утечек и индукционных наводок. Особенно важно это для измерения фазовых параметров, т.е. вызванной поляризации.
Главный недостаток – на зондирование накладывается эффект профилирования

## Slide 17
Результаты глубинной электротомографии. Многочастотные измерения.

## Slide 18
Многочастотная инверсия

## Slide 19
3D инверсия данных глубинной ЭТ
Модель
3D инверсия
2D инверсия

## Slide 20
3D инверсия данных глубинной ЭТ
2D инверсия
3D инверсия
3D инверсия более сглаженный результат, объединяя эти отдельные локальные объекты в крупные структуры СЗ простирания
На картах-срезах, построенных на основе 2D присутствует много локальных объектов изометричной формы, за счет несогласованности моделей по отдельным профилям

## Slide 21
Модель
Инверсия АМТЗ
импеданс
Инверсия АМТЗ
импеданс+типпер
Инверсия ЭТ
Совместная инверсия
АМТЗ+ЭТ
Совместная инверсия АМТЗ и ЭТ на моделях

## Slide 22
Совместная инверсия АМТЗ и ЭТ на медно-порфировом месторождении
Инверсия ЭТ
Совместная инверсия
АМТЗ+ЭТ
Поляризационная модель до глубины 800м

## Slide 23
Кварцево-жильные месторождения

## Slide 24
Кварцево-жильные месторождения

## Slide 25
Кварцево-жильные месторождения
20 м

## Slide 26
Межскважинная электротомография
Установки межскважинной электротомографии (вверху). Чувствительность установки к изменению удельного сопротивления для одного положения электродов (внизу).

## Slide 27
Межскважинная электротомография

## Slide 28
Совместная интерпретация МПП и АМТЗ на проводящих разрезах

## Slide 29
Замечания
Нет привязки к предложенным типам месторождений. Предсказать результаты практически не возможно, слишком много факторов влияют на уровень УЭС и ВП - литология, гидрогеология, мерзлота, наличие рудных минералов, оксидов, пористость, трещиноватость и т.д. Надо смотреть на результаты опытных работ на эталоне. Результат может быть неожиданный!
Если объект поиска (или связанный с ним) отличается от вмещающего разреза по ФС, а его размеры соизмеримы с глубиной залегания (здесь могут быть уточнения), то он может быть найден и оконтурен с поверх.
АМТЗ очевидно подходит для обнаружения объектов Эльконского типа. Особенно учитывая, что метод хорошо зарекомендовал себя для обнаружения слабоконтрастных аномалий на фоне высокоомного разреза (статья, 2008г).
Изучение карбонатной толщи – ЭТ, или ЭТ совместно с АМТЗ (зависит от глубины).
Верхняя часть разреза, граница карбонатных пород и юрских терригенных осадков – МПП, малоглубинный вариант ЭТ (стандартные многоканальные станции).

## Slide 30
Замечания
6. Все примерно предлагают один и тот же набор методов. Эл-ка: есть методы сопротивлений (СГ, ЭТ) (с измерением ВП) и есть индукционные зондирования (В,Ч области). Есть потенциальные поля, Г-С, которые. можно делать с разным масштабом (детальность аэро- и наземного варианта). Но! Итоговый результат у разных компаний может отличаться. Почему? – качество проведения работ, тонкости методики, аппаратура, программное обеспечение, квалификация операторов, обработчиков, интерпретаторов.
7. Лабораторная петрофизика может сильно отличаться от петрофизики in situ и от полевых измерений.
8. Комплексирование обязательно. Важно чтобы был человек или группа, которая будет вначале определять комплекс, а по мере выполнения работ собирать все данные и оперативно принимать решения и строить комплексную модель. (С этим часто есть трудности, потому что нужен тандем геолог (хорошо знающий район) + геофизик (хорошо разбирающийся во всех методах комплекса).

## Slide 31
Замечания
9. Про совместные инверсии. Не всегда можно и нужно стремиться увязать разные физ. параметры в одной модели (например, даже в рамках одной ЭР УЭС могут быть разные).
10. Если нужно высокое разрешение на небольших глубинах – уменьшит размеры установки. Если на больших – приблизиться к объекту изучения (с помощью скважин).
11. Призываю осторожно относиться к аномалиям ВП, получаемым по искажениям кривых становления (касается как наземных, так и аэро- методов ПП). Искажения чаще связаны не с электронными проводниками, что легко проверить наземной ЭР. Это просто контрастные контакты сред с разной УЭС или Диэл. прон.
12. Почему нет сейсморазведки? Выделение карстовых полостей можно делать по ОГТ. Глубины не большие, можно мобильными, не дорогими вариантами. А может и ПВ? В полостях будет изменяться скоростная модель и это хорошо можно комплексировать с ЭТ – низкие сопротивления и низкие скорости.